## Slide 1
)

## Slide 2: تحلیل و طراحی و مدلسازی لرزه ای پلها
استاد راهنما:
دکتر شجاعی
تهیه کننده:
احمد حیدری
تابستان 88

## Slide 3
سازه های پل بدلیل درجه ی نامعینی کم حساسیت زیادی در روش تحلیل دارد.روشهای متداول تحلیل پل مثل تحلیل تقریبی وروشهای ساده سازی شده مانند روشهای آیین نامه ای و طراحی بر اساس عملکرد .
برخی از آنالیزها عبارتند از : آنالیز مودال ، طیفی ، دینامیکی تاریخچه زمانی خطی و غیر خطی و آنالیز پوش اور.

## Slide 4: متداولترین روش مورد استفاده برای بررسی تفصیلی جهت ارزیابی عملکرد لرزه ای،استفاده از روش تحلیل الاستیک مدال و برآورد مقاومت ها و ظرفیت های اجزاء می باشد. این روش ساده بوده است لیکن بر روی رفتار خاص هر جزء بیش از حد تأکید دارد و از اندر کنش بین اجزاء متفاوت سازه و عملکرد مربوط به نیروها ولنگرها صرف نظر می کند، که سبب بروز مشکلاتی در بعضی حالات خاص می شود به عنوان مثال این کار ممکن است سبب افزایش مقاومت یک عضو شکل پذیر شده که سبب انتقال بار از آن عضو به یک عضو غیر شکل پذیر یا شکننده و ضعیف شده که بسیار نامطلوب خواهد بود حتی اگر محاسبات افزایش ظرفیت لرزه ای را نشان دهد و یا در برخی موارد بسته به حجم آرماتور موجود در هر عضو نتایج نادرستی به همراه داشته باشد.که در نتیجه این روش ممکن است خیلی محافظه کارانه باشد که سبب پرهزینه شدن طرح شده ویا در شرایط خاص غیر عادی می تواند نتایج غیر محافظه کارانه ای به همراه داشته باشد.

## Slide 5: یک روش جایگزین تحلیل بر اساس بررسی مقاومت جانبی پل به عنوان یک سیستم یا لااقل،قسمتهای مجزای پل به عنوان یک سیستم می باشد که از طریق یک تحلیل تقریبی افزایشی(Pushover Incremental Collapse) مشخصات بار-تغییر مکان پل تا لحظه شکست تعیین می شود.در این روش کسری از زلزله ی طرح که سازه می تواند در برابر آن بدون خرابی مقاومت کند شاخصی برای تحلیل مورد نیاز ما خواهد بود. در این روش مقاومت و شکل پذیری مکانیزم فروریزش بحرانی در سیستم تعیین می شود همچنین در صورتی که سرویس دهی پس زلزله مهم باشد از آن می توان در تعریف آغاز خسارت استفاده نمود. در این روش بر روی ظرفیت تغییر شکل نسبت به مقاومت تأکید بیشتری دارد. مقاومت مهم است ولی اهمیت آن پایین تر از قابلیت تغییر شکل بدون گسستگی است.

## Slide 6: مشخصات آشتو،اهمیت سازه رابر اساس شرایط اجتماعی-امنیتی و محیطی-دفایی با استفاده از یک طبقه بندی اهمیت ((IC مورد توجه قرار می دهد. بر این اساس به پلهای مهم و ضروری طبقه بندی اهمیت یک ((IC-1و به دیگر پلها طبقه بندی اهمیت دو ( (IC-2داده می شود. طبقه بندی اهمیت همراه با ضرایب شتاب منطقه در کل سازه را جزء یکی از چهار دسته بندی از A تا D بر اساس عملکرد لرزه ای قرار می دهد. مشخصات طراحی آشتو برای پلهای جدید بر اساس طراحی بر مبنای نیرو قرار دارد. روش تحلیل طیف پاسخ الاستیک برای تعیین جابجایی های لرزه ای و نیروهای الاستیک بکار می روند.نیروهای طراحی با تقسیم نیروهای الاستیک بر ضرایب کاهش پاسخ که اضافه مقاومت و شکل پذیری اجزای سازه را نشان می دهند بدست می آید.نیروهای طراحی را می توان به مقدار بیشتری کاهش داد تا زمانی که ستون تسلیم شود و نیروها را تا مقادیر حداکثرمشخصی محدود سازد.

## Slide 7: مشخصات طراحی آشتو جابه جایی های طراحی را مهمتر از نیروها می داند وبه همین دلیل به منظور حداقل ساختن خطر گسیختگی تکیه گاه و درزهای انبساط،به یک حداقل طول نشیمنگاه نیاز خواهد بود. میزان طول این نشیمنگاه بر اساس جابه جایی های ناشی از پاسخ غیر خطی سازه پل،احتمال حرکت مستقل بخشهای مختلف زیر سازه و حرکت چرخشی و جابه جایی دیوارهای جانبی و ستون ها ناشی از تغییرات فضایی حرکت سطح زمین بدست می آید.

## Slide 8: یکی از دستورالعملهایی که برای بهسازی لرزه ای پلها و طراحی آنها توسط اداره بزرگراه های فدرال(FHW A)تهیه و تنظیم شده است.در همین زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و اجرایی قابل توجهی در کالیفرنیا انجام می شود که توسط اداره حمل و نقل کالیفرنیا تأمین مالی میشود.
ضرایب شتاب ایالات متحده(بر حسب شتاب ثقل)،اقتباس از بندهای NEHRP
این دستورالعمل برای پلهای بزرگراهی که با تیرهای حمال فولادی و بتنی و تیرهای جعبه ای با دهانه های کمتر از 150 متر ساخته شده اند کاربرد داشته و پلهای معلق ، پلهای کابلی ، قوسها ، خرپاهای بلند و پلهای متحرک شامل آن نمی شوند اما بسیاری از مفاهیم این دستورالعمل را میتوان با قضاوت مهندسی صحیح برای آنها به کار بردبه ویژه برای پلهای خرپایی.

## Slide 9: تحلیل و طراحی لرزه ای شامل تمام اجزای مهمی می شود که طی یک زمین لرزه قوی در معرض خرابی هستند یعنی تکیه گاه ها ، زیر سازه ها ، فونداسیون ها و تأثیرات گسیختگی خاک مانند روانگرایی. پلها را بر اساس عملکرد لرزه ای که ترکیبی از1- خطر زمین لرزه و 2- اهمیت سازه می باشد ، طبقه بندی می کنند: 1-خطر زمین لرزه که با ضریب شتاب A بیان می شود.(که زمین لرزه ای با دوره ی 475 ساله یا زمین لرزه ای با دوره ی 50 ساله با احتمال 10%) 2-اهمیت پل را نمی توان به راحتی به صورت کمی بیان کرد که به 2 دسته ی حیاتی و استاندارد تقسیم می کنند. که در اینجا هرچه از A به سمت D و C پیش رویم به اهمیت آن اضافه می شود.
طبقه بندی عملکرد لرزه ای SPC)) |  |  |  | 
طبقه بندی اهمیت |  |  |  | ضریب شتاب
استاندارد |  | حیاتی |  | 
A |  | E |  | A<0.09
B |  | C |  | 0.09<A<0.19
C |  | D |  | 0.19<A<0.29
C |  | C |  | 0.29<A

## Slide 10: ارزیابی تفصیلی بر 2 اساس می باشد: 1-ارزیابی کمی ظرفیت و تقاضا در هر یک از اجزاء سازه ی پل 2- مقاومت جانبی پل به عنوان یک سازه جدید در روش اول دستورالعمل FHW A توسط دپارتمان حمل و نقل کالیفرنیا اصلاح و به کار گرفته شده است.در این روش ازنتایج حاصل از یک تحلیل طیفی الاستیک ، نیروها و جابه جایی محاسبه شده وسپس با ظرفیت هر یک از اجزاء ، برای مقاومت و جابه جایی ها در برابر نیروها مقایسه می شود وسپس ظرفیت نهایی برای ستون ها تعدیل می شود تا توان یک ستون برای مقاومت در برابرتغییر شکلهای فرا الاستیک بدست آید. نسبت ظرفیت / تقاضا (C/D) باید بزرگتر از یک باشد وگرنه احتمال شکست برای یک عضو ، ناشی از آن زلزله ی طرح را دارد.

## Slide 11: مقایسه ی صورت های کلی آیین نامه های کالیفرنیا ، نیوزلند ، ژاپن: >>Caltrans<<آیین نامه ی
ستونها طی زلزله های شدید می توانند وارد مرحله ی غیر خطی شوند
نیروهای اعضا از طیف پاسخ خطی زلزله های شدید محاسبه می شوند
نیروهای طراحی هر جزء پل از تقسیم نیروهای الاستیک بر ضریب کاهش بدست می آید(که این ضریب کاهش برای اتصالات بین 0.8 و 1 و برای ستون ها بین 4 تا 8 است)
<<آیین نامه ی نیوزلند>>
پل طی زمین لرزه ی با شدت کم و متوسط الاستیک باقی بماند
طی زلزله های شدید تشکیل مفصل در پی ها و سایر اتصالات در عرشه قابل قبول نیست
نتیجتاً المانهای بحرانی پل برای حداکثر نیروهایی که ممکن است در طی زلزله به آنها وارد شود طراحی می شوند.

## Slide 12: <<آیین نامه ی ژاپن>>
فلسفه ی طراحی آیین نامه ی ژاپن ستونهای بیشتر و سختی بیشتر ، تقریباً دو برابر آیین نامه ی آمریکا و ستونها با ابعاد بیشتر توصیه می شده.(که در نتیجه شکل پذیری را کاهش می داده است که در زلزله ی کوبه همین امر سبب عدم موفقیت این آیین نامه شد)
از سال 1923 پس از زلزله ی بزرگ کانتو پلها را با نیروی جانبی معادل 20% وزن سازه تحلیل وطراحی می کردند و در سال 1971 بر اساس روش ضریب زلزله با کاربرد تنش مجاز طرح کردند.
آخرین آیین نامه ی پلسازی ژاپن بر اساس چک کردن ظرفیت پلها برای زلزله با بزرگی 8 وبا شتاب 1g بوده است.

## Slide 13
طبقه عملکرد لرزه ای
B,C,D
طبقه ی لرزه ای A
تعیین طبقه ی عملکرد لرزه ای(SPC)
تعیین ضرایب شتاب (A) و اهمیت (I)
نیازی به بررسی لرزه ای بیشتری ندارد
تهیه و گردآوری اطلاعات سازه ای،تعیین نوع نیمرخ خاک (S) و درجه ی آسیب پذیری سازه ای (V)
محاسبه ی درجه ی خطر پذیری لرزه ای
E=12.5AS
محاسبه ی رتبه ی پل
(0<V,E<10) R=V.E
(0<R<100)
محاسبه ی شاخص اولویت
P=f(R,O)
مسائل دیگر (O)
مانند اهمیت،مقاومت و عوامل اجتماعی - اقتصادی
بررسی لرزه ای پل
بر اساس آیین نامه ی
:Caltrans

## Slide 14: درجه ی آسیب پذیری (V): درجه ی آسیب پذیری که در 4 دسته ی کلی قرار داده شده که امکان تخریب بیشتری دارند.
اتصالات ، تکیه گاهها و نشیمن گاهها
ستونها و فنداسیونها
دیوارهای جانبی
خاکها
تعیین درجه ی آسیب پذیری بدین شکل است که یک ضریب V1 برای اتصالات ، تکیه گاهها و نشیمن گاهها در نظر گرفته شده و یک درجه آسیب پذیری به صورت جداگانه برای بقیه ی قسمتهای حساس پل که حاصل جمع حساسیت 3 دسته ی دیگر می باشد درجه بندی کلی پل حداکثر دو مقدار V1 و V2 خواهد بود.(بین 0 تا 10)که درجه ی 0 به معنی آسیب پذیری بسیار اندک در برابر آسیب غیر قابل قبول لرزه ای، درجه ی 5 ، آسیب پذیری متوسط در برابر فروریزش یا آسیب پذیری شدید و درجه ی 10 به معنی آسیب پذیری شدید تا فروریزش است.
برای پلهایی که در طبقه بندی عملکرد لرزه ای B قرار دارند درجه ی آسیب پذیری تکیه گاهها ، مهار کننده های درز انبساط و طول نشیمن گاهها باید بر اساس یک درجه بندی با در نظر گرفتن اثرات روانگرایی در پایه های پل در نواحی خاص محاسبه شود.

## Slide 15
آشنایی کلی با تحلیل پوش اور وانواع پیشرفته تر آنها در پلها :
کاملاً آشکار است که آسیب پذیری اجزاء سازه ای تحت اثر ظرفیت تغییر شکل های غیر الاستیک آنها کنترل می شود.به همین دلیل امروزه محققان کنترل تغییر شکل را به جای کنترل نیرو پیشنهاد می کنند.لازمه ی استفاده از آن تحلیل دینامیکی غیر خطیست.اما با توجه به پیچیدگی های تحلیل دینامیکی غیر خطی امروزه از تحلیل استاتیکی غیر خطی موسوم به پوش اور استفاده می شود که این روش می تواند اطلاعات مفیدی از رفتار غیر خطی سازه و محل تشکیل مفصلهای پلاستیک و نحوه ی باز پخش نیرو ارائه کند.
همچنین برای این روش در آیین نامه ها کمبودی موجود است که ارتعاش سازه را فقط محدود به یک شکل مدی در نظر می گیرد و اثرات مربوط به مدهای دیگر ارتعاش را در نظر نمی گیرد و این تحلیل بیشتر برای ساختمانها استفاده می شود و برای سازه هایی مثل پلها دارای ابهاماتی می باشد.
روشهای پوش اور پیشرفته:
روشهای تحلیل پوش اور مودال با الگوی بار ثابت:
ترکیب مودال به شیوه های متفاوتی انجام می شود
الف) در روش اول از قوانین ترکیب مدها الگوی باری مشخص می شود که در آن الگوی بار اثر ترکیب چند مد اول قرار گرفته است.در این روش هم بار اعمالی که از ترکیب چند مد ، شکل گرفته ولی به صورت یک بار ثابت به سازه اعمال شده که منحنی پوش اور (طیف ظرفیت) در اثر مد شکلهای خاص مورد نظر برای یک سازه ی یک درجه آزادی ثابت خواهد بود و پاسخ یک سیستم چند درجه آزادی از طریق یک سیستم یک درجه آزادی نمی تواند صورت گیرد.

## Slide 16
ب) در گروه دوم بجای استفاده از یک تحلیل پوش اور ، با الگوی بار ترکیبی از چندین تحلیل پوش اور مستقل ، با الگوی بار مربوط به هر مد شکل استفاده شده است. یعنی پاسخ هر مد شکل مستقل را با هم ترکیب می کند. در واقع پاسخ یک سیستم چند درجه آزادی شامل مجموع چندین سیستم یک درجه آزادی می باشد.
روش پوش اور بهنگام شونده :
در همه ی روشهای پوش اور مدال بار اعمالی در طول تحلیل ثابت بوده و بر اساس مشخصات دینامیکی سازه تعیین می شود. در این روش پوش اور بهنگام شونده الگوی بار اعمالی بر اساس مشخصات مودال لحظه ای سازه ای در هر مرحله بهنگام می شود وتغییرات ایجاد شده ناشی از تشکیل مفصل و تغییر شکلهای پلاستیک در نظر گرفته می شود. که البته مشکل آن این است که تغییر شکلها بر اساس این روش برای مراحل بعد تحلیل بدست نیامده و از تحلیل دینامیکی غیر خطی در آن استفاده می شود که برای رفع این مشکل روشی ارائه شده که پوش اور بهنگام شونده با استفاده از طیف غیر الاستیک نامیده می شود که این مشکل را حل کرده است و تحلیل تا زمانی ادامه پیدا می کند که ماکزیمم جابه جایی بالای سازه به ماکزیمم مقدار خود در طیف غیر الاستیک برسد.
که البته این روش نیز کاملتر شده و پوش اور بهنگام شونده با استفاده از طیف غیر الاستیک با کمک روش الگوی بار بیان شده است.

## Slide 17
در کاربرد روش پوش اور برای پل ابتدا باید به تفاوتهای بین پل و ساختمان اشاره کرد چون این روش بیشتر برای ساختمانها استفاده می شود :
در ساختمانها عموماً برش پایه و ماکزیمم جابه جایی بام مهم بوده ولی پلها متفاوتند چون در جهت عرضی مانند یک تیر است که دارای پایه های انعطاف پذیر بوده که نمی توان اثر آنها را جدا از یکدیگر فرض کرده و سختیهایشان بر روی هم تأثیر می گذارد.
در ساختمانها سقف ها اغلب به صورت صلب در نظر گرفته می شود ولی دالها به صورت انعطاف پذیر بوده ودر پلها ستونها در تکیه گاههای میانی در یک صفحه بوده بر خلاف ساختمانها که ستونها در کل پلان پخش شده اند ، در نتیجه این دلایل باعث می شوند که سازه ی پل انعطاف پذیر بوده و در هنگام ارتعاش مدهای بالاتر را نیز تجربه کند.
روش پوش اور پیشرفته برای پلها بر سه اصل استوار است :
استفاده از مفهوم تجزیه مودال و اجرای چندین تحلیل پوش اور با الگوی بار متناسب هر مود
استفاده از الگوی بار بهنگام شونده در هر مورد بر اساس مشخصات مودال لحظه ای سازه و در نظر گرفتن اثرات تغییر شکلهای پلاستیک
تبدیل منحنی پوش اور سیستم چند درجه آزادی به طیف ظرفیت سیستم یک درجه آزادی معادل ، بر اساس مشخصات مودال لحظه ای و کل کار انجام شده در تمام تکیه گاه ها.

## Slide 18
در سازه های پل همه ی تکیه گاهها در یک سطح قرار داشته و شکل حاکم بر تغییر مکان تکیه گاهها در اثر بارهای لرزه ای از قبل مشخص نیست بنابر این انتخاب تغییر مکان هر یک از تکیه گاههای میانی به عنوان مشخصه نیرویی ، بحث انگیز بوده و انتخاب محل تکیه گاه مبنا یکی از ابهامات موجود بر سر راه توسعه ی کاربرد تحلیل پوش اور در پلها مخصوصاً در پلهای نا منظم است. برای رفع این مشکل در روش پیشنهادی از مفهوم انرژی استفاده شده و جهت تعیین مشخصه جابه جایی در طیف ظرفیت سیستم یک درجه آزادی از تغییر مکان همه تکیه گاهها استفاده می شود. مقدار افزایش مشخصه جابه جایی در طیف ظرفیت در هر مرحله از تحلیل از تقسیم مجموع کار انجام شده در تمام تکیه گاه در اثر مقدار بار افزایشی بر مقدار افزایش برش پایه در همان مرحله به دست می آید. مقدار مشخصه جابه جایی در طیف ظرفیت در هر مرحله از تحلیل طبق روابط زیر بدست می آید.
که در آن
: مقدار بار افزایشی تکیه گاه میانی iام در مرحله kام از تحلیل پوش اور مربوط به مود jام می باشد.
: مقدار تغییرات جابه جایی تکیه گاه میانی iام ناشی از بار اعمالی در مرحله kام و
:مقدار افزایش برش پایه در مرحله kام ،
: مقدار مشخصه جابه جایی در مرحله kام از تحلیل پوش اور مربوط به مود jام است.
(i شماره ی تکیه گاه ، j شماره ی مود ، k شماره ی مرحله ی تحلیل پوش اور است)

## Slide 19
به منظور تبدیل برش پایه کل سیستم چند درجه آزادی به طیف شتاب یا به عبارت دیگر به نیروی مشخصه ی سیستم یک درجه آزادی با جرم واحد از مفهوم جرم موثر استفاده می شود ، با این تفاوت که با توجه به تغییرات صورت گرفته در اشکال مودی در طول تحلیل از جرم موثر لحظه ای استفاده می شود و مقدار نیروی معادل در طیف ظرفیت سیستم یک درجه آزادی معادل از روابط زیر بدست می آید.
که در آن :
: مقدار افزایش برش پایه در مرحله kام و
: جرم موثر مود jام در مرحله kام است.
با استفاده از روابط گفته شده منحنی نیرو جابه جایی غیر خطی سیستم یک درجه آزادی معادل با جرم واحد ویا به عبارتی دیگر طیف ظرفیت متناظر با هر مود تشکیل می شود. و برای ترکیب مودها از جزر مجموع مربعات استفاده می شود (SRSS )

## Slide 20
تحقیق و بازبینی خصوصیات مواد
تعریف و بررسی در مورد اجزاء سازه ای
تعریف زیر سیستم ها
تعریف سیستم های اصلی
آزمایش اجزاء
محاسبات دستی
مدلهای محلی و جزئی
آنالیز پوش اور قاب
ارزیابی سیستم سازه ای و اجزاء آن
به مرحله ی نهایی رساندن طراحی
مراحل عمومی یک آنالیز

## Slide 21
مدلسازی پل به صورت عادی:
در این جا به صورت مختصر به مدل کردن پل در نرم افزار ABAQUS اشاره می کنیم.
برای استفاده از نزم افزار ABAQUS باید شرایط مرزی و بارها و مشخصات ماده به طور کامل برای آن تعریف شوند و برای بارهای خدمت رفتار ماده ی ما به صورت الاستیک خطی و با E و ν مشخص ایجاد شود و برای آنالیز غیر خطی فولاد و بتن رفتار آنها باید بالاتر از محدوده ی الاستیک بوده و برای تنشهای بالاتر شبیه سازی و تعریف شود.که این نرم افزار ورودی کمی را برای تعریف مصالحی مثل بتن نیاز دارد ، که عبارتند از منحنی فشاری تک محوره و نسبت مقاومت دو محوره و تک محوره فشاری و مقاومت کششی تک محوره می باشد.
شرایط مرزی که دوران و جابه جایی گره ها را بیان می کند.دال بتنی با المان SHELL،4 ضلعی و 6 درجه آزادی برای هر گره در نظر گرفته شده که شکستهای برشی و رفتارهای شکل پذیر و مقاومت کششی و ترک را می تواند شبیه سازی کند.
بیان برخی خصوصیات المان بندی و آنالیز شاهتیرها ودال یک پل :
آنالیز استاندارد المان تیر که در آن از تئوری بتن غیر مسلح استفاده شده.
ترکیب این المانها بر اساس تئوری کرنش تک بعدی المانهای فولاد تقویت شده.
ابعاد سطح دال پل و ضخامت آن و شاهتیرهایی که در زیر دال بتن مسلح قرار گرفته و نقاط اتصال به صورت گره با گره متصل شده و اجزاء خارجی پل که به صورت مکانیکی به رویه ی پل با قیدهای چند نقطه ای در اجزاء محدود مدل شده اند .

## Slide 22
همیشه در مطالعاتی که بکمک نرم افزارهای تجارتی انجام می شود نتایج باید یا به صورت دستی یا به صورت نتایج آزمایشگاهی چک و مقایسه شود.مثلاً در اینجا به کمک استفاده از اصل تقارن قسمتی از دال که نماینده ی کل دال بتن مسلح میباشد مدل شده و با نتایج دستی مقایسه شده و جوابها بر هم منطبق شده پس نتیجه گرفته شده که می توان از آن برای مدل کردن روسازه ی پل استفاده کرد.

## Slide 23
عرشه ی بتن مسلح
المان SHELL
و المان میلگرد آجدار
شاهتیر فولادی
المان تیر
دیافراگم ها (دریچه ها)
المان خرپایی
المانهای تیری
جان پناه ها
با قیدهای منفرد یا چند نقطه ای
اندر کنشها
بارهای سطحی فشاری
بارهای استاتیکی

## Slide 24
نحوه ی بارگذاری و مشخصات المان بندی نمونه :
5211 المان
4320 پوسته
576 المان تیری
27 المان خرپا
288 المان تیر جان پناه
SHELL S4R
248 mm = ضخامت دال
دال در صفحه ی X-Y قرار دارد
کل بار 247/3 (Kn)
محور جلو 25% و محور عقب 75% بار را وارد می کند و بار در دهانه ی اول وارد شده است.

## Slide 25
پایین دال
بالای دال
نمای بارگذاری و کرنش در بالا و پایین دال پس از آنالیز پل :

## Slide 26
نمای تغییر شکل پل که بار در دهانه ی اول پل وارد شده و ماکزیمم خیز در ناحیه ی بین دو محور جلو و عقب خودرو ایجاد شده است .
هدف از این مثال آشنایی کلی با نحوه ی مدلسازی یک پل تحت بارگذاری ساده ی استاتیکی بوده است.

## Slide 27
برای مدل سازی لرزه ای قسمتهای پل از دستگاه های گوناگونی مثل میز های لرزاننده و سانتریفیوژها وآزمایشهایی که برای کالیبره کردن بتن مسلح شفتهای فنداسیون از آن استفاده می شود. در این مدلسازی ها رفتار غیر خطی پی ها برای یک روش جامع که ثبات عمق مناسب را برای شفتهای پی نشان داده شده ، ارزیابی می کند .

## Slide 28
مدل کردن پایه های پلها برای بارهای چرخه ای :
2 مقطع مستطیلی تو خالی و مقطع بتنی تو پر با مشخصات طراحی که در جدول زیر آورده شده از قبیل آرماتورهای طولی و عرضی و کاور ها و مقیاس های ساخت و بارهای جانبی که به صورت شبه استاتیکی برای 4 نمونه بکار گرفته شده.2 نمونه با مقیاس و 2 نمونه در مقیاس واقعی.

## Slide 29
مشخصات بتن و فولادهای طولی و عرضی ( و و و و ) :
برای هر دو نمونه ، هم به صورت وصله دار هم به صورت پیوسته ساخته شده وبا هم مقایسه شده اند

## Slide 30
نحوه ی بارگذاری ستونها به صورت شماتیک مشخص شده که بار بوسیله ی جک هیدرولیک در بالای ستون اعمال شده و پس از بررسی های انجام شده بارگذاری به صورت هر بار ، برای 2 سیکل وارد شده و این نحوه
بارگذاری برای مناطق با لرزه خیزی زیاد در نظر گرفته شده و بارها به صورت جابه جایی اعمال می شوند.
در ابتدا که بارگذاری کوچکتر است بار ، عامل تعیین کننده بوده ولی بعد از ششمین سیکل یا جابه جایی سوم مشاهده می شود که جابه جایی عامل تعیین کننده خواهد بود.

## Slide 31
در این آزمایش نحوه ی مدلسازی برای حالتی با وصله و حالت پیوسته در آرماتورهای طولی بررسی شده و طبق نمودارهای hystersis که برای دو ستون بدست آمده مشاهده می شود که ستون با آرماتور طولی پیوسته شکل پذیریی در حدود μ=4.5 وبرای حالت وصله دار μ=1.5 بوده است.

## Slide 32
برای حالت ستون مستطیلی با مقطع تو خالی همان حالت از لحاظ شکل پذیری ایجاد شده با این تفاوت که بار بیشتری را نسبت به ستون دایره ای تحمل کرده ولی در تغییر شکل کوچکتری دچار شکست شده و شکل پذیری کمی داشته است.

## Slide 33
در ضمن برای مدل سازی پلها در نرم افزارهای مختلف اگر طبق آیین نامه ها پل منظم تشخیص داده شود فقط کافیست مد اول آنرا برای آنالیز در نظر بکیریم.مثلاً برای مدلسازی یک پل با اندازه های مشخص به شکل زیر این چنین آن را مدل خواهند کرد.
مدل خطی الاستیک پل فوق با مشخصات کامل با در نظر گرفتن دال روی آن به شکل زیر بوده و برای مدلسازی دال اثرات مختلف را روی آن وارد کرده وبه روش اجزاء محدودی آنرا آنالیز می کنند.

## Slide 34
نحوه ی مدلسازس یک پل بر اساس روش پوش اور پیشرفته :
مدل انتخابی بر اساس یک مدل نا منظم که تحت زلزله ی طبس قرار داده شده است و مشخصات پل بدین شکل است که دارای 4 دهانه ی 50 متری و با پایه های تکی که به صورت شماتیک در شکل نشان داده شده است.
ارتفاع پایه ها برابر 14 ، 7 و 21 متر بوده و ستونها به صورت بتنی در ابعاد 2*4 متر در نظر گرفته شده است. عرشه ی پل به صورت یک تیر سراسری الاستیک دو سر مفصل با تکیه گاههای میانی در محل پایه ها مدل شده و تکیه گاههای میانی به صورت فنرهایی با رفتار دو خطی در نظر گرفته شده است. جرم سازه به صورت جرم های متمرکز برابر 1250 تن در هر یک از تکیه گاههای میانی اعمال شده است.در جدول زیر مشخصات رکورد زلزله ی اعمالی ، نشان داده شده است.

## Slide 35
در شکل زیر مشخصات دینامیکی مودال و اشکال مودی الاستیک مدل مذکور نشان داده شده است.
منحنی های طیف ظرفیت سیستم های یک درجه آزادی معادل مربوط به هر مود در شکل نشان داده شده اند.

## Slide 36
جابه جایی تکیه گاههای متناظر با تغییر مکان هدف در هر مود
حداکثر جابه جایی پیش بینی شده توسط روش پوش اور بهنگام شونده (AM) Adaptive modal و تحلیل دینامیکی غیر خطی (NDA) Nonlinear Dynamic Analysis در نمودار زیر نشان داده شده است. با توجه به تعداد مودهای در نظر گرفته شده در روش مورد نظر (AM) پاسخ در سه حالت مختلف و در نظر گرفتن ترکیب دو یا سه مود ، همچنین بر اساس مود اول تنها در شکل نشان داده شده

## Slide 37
اصول کلی در مدلسازی :
در مدلسازی سازه های خاصی شبیه پلها ، اجزاء محدود پایه ی اصلی مدل کردن و آنالیز می باشد. البته برای مدل کردن پلها خیلی اوقات باید از قضاوت مهندسی و یک درک کامل بنیادی بر اساس اصول مهندسی کمک گرفته شود.
بر اساس میزان پیچیدگی سازههای تحت بررسی می توان از کاربرد تیرهای 2 یا 3 بعدی طبیعی استفاده کرد.در خیلی موارد المانهای تیر می توانند برای مدل کردن المانهای سازه ای پل مطابق شکل استفاده شوند.
بر اساس این مدل کردن می توان نیروها و لنگرهای المانها را محاسبه کرده و این نتایج معمولاً به سیستمهای مختصات المانها بستگی دارد . بنابراین این کار آنالیز ها را ساده خواهد کرد.

## Slide 38
برای نمونه برای مدل کردن پایه ی پل از سه عضو استفاده شده که هر کدام شامل 3 المان در طول خود می شود و در پایه ها گیر دار شده ونحوه ی المان بندی سر ستونها واتصال به دال و ستون نشان داده شده و با المان ها ودرجات آزادی مربوط به هرکدام همان گونه که قبلاً توضیح داده شده قرار گرفته اند .
اتصال صلب سقف به سر ستون :

## Slide 39
المانهای اتصال سر ستونها به رویه ها و دالها و المانهای پیش تنیدگی در دالهای کف پلها

## Slide 40
یکی دیگر از بحث های مهم در مدلسازی سازه هایی مانند پل تعریف شرایط مرزی ، برای سازه ی مورد نظر می باشد.
شرایط ستونها و دیوارهای پشتیبان انتهایی دو طرف پل باید بگونه ای مدل شوند که تأثیر آنها به درستی در آنالیز لحاظ شود. این کار بخصوص برای آنالیز دینامیکی بسیار تعیین کننده بوده و مدلسازی درست خاک و فونداسیون بسیار مهم می باشد.
خیلی از برنامه های اجزاء محدودی برای شرایط سیستم های تکیه گاهی یک ماتریس 6*6 را به عنوان ماتریس سختی آن می پذیرند. بعضی از برنامه ها نیز این تعریف را به صورت توسعه یافته تری به شکل یک ماتریس 12*12 که به منظور ایجاد رابطه ای بین خاک ، و پی سازه ی متصل به ستونها می باشد را در نظر می گیرند. که باز هم این روش را توسعه دادند بوسیله ی قرار دادن فنرها و دمپرهای غیر خطی که مدلسازی را دقیقتر خواهد کرد.

## Slide 41
در موارد زیادی برای مدلسازی اندر کنش خاک و سازه از مدل زیر استفاده می شود که از المانهای زیر سطحی و فنرهایی بر اساس رفتار پلاستیسیته که مانند توده ی خاک آنرا محاصره کرده است.
به عنوان یک قانون کلی برای مکانهای متفاوت باید مدلهای کوچکی برای آزمایش ساخته شود و با محاسبات دستی نتایج آن مقایسه شود.

## Slide 42
در مهندسی طراحی پل ها بارهای گوناگونی به پل وارد می شود ، از قبیل بارهای خدمت ، مثل بارهای ترافیکی ، باد ، حرارتی ، سازه ای وساختمانی و بارهای گوناگون دیگر که می شود آنها را به صورت بارهای معادل استاتیکی به سازه وارد کرد مثل بارهای جرثقیل و کمپرسی و ... که در شکلهای زیر می توانید مشاهده کنید.

## Slide 43
در مناطق لرزه ای عامل تعیین کننده بارهای دینامیکی بوده که برای طراحی از آنها استفاده می شود و اثر این بارها روی رفتار سازه بسیار پر اهمیت است که بستگی به میرایی و دوره ی تناوب سازه ها داشته و برای مطالعه ی دقیق تر لرزه ای پلها از طیف های تاریخچه ی زمانی استفاده می شود که رفتار دینامیکی دقیقتری را بررسی می کنند و به کمک آن جابه جایی و شتاب حداکثر که در نقاط مرزی پلها رخ می دهد را بدست می آورند.

## Slide 44
بررسی آیین نامه های لرزه ای پلها در سالهای گذشته :
در سالهای 1971 در آمریکا در مورد پلهای بزرگراهی بارهای جانبی در حدود 2 تا 6 % بارهای مرده در نظر گرفته می شده است و در سالهای 1973 کالیفرنیا ، پیشرفتهای جدیدی در این زمینه انجام داد و طراحی لرزه ای کاربردی را بر اساس محل و پاسخ لرزه ای خاک منطقه ومشخصات دینامیکی پل قرار می دهد و انجمن راه و ترابری آمریکا (AASHTO) در سال 1981 آیین نامه ی کالترنس کالیفرنیا را با نام (ATC) توسعه داده و (ATC-6) را در سال 1983 تأسیس کرده و در سال 1991 آنرا با سازمان استاندارد مشخصات پل های بزرگراهی ترکیب کرده و... تا امروز ادامه می یابد.
فلسفه ی طراحی پل بر اساس تغییرات اعمالی در قرن 20ام در آیین نامه ی کالترانس
فلسفه ی طراحی برای پلهای ساده این است که در معرض زمین لرزه های خدمت از شکست آن جلوگیری شود. که 2 عامل در طراحی برای این کار مهم اند :
اول اینکه بر اساس نیرو یک ضریب اطمینان Z طبق معمول تعریف می کنند که شکل پذیری و ریسک را ارزیابی می کند یا بجای آن از ضریب تعدیل (R) استفاده می کنند که شامل نیروی اعضا با رفتار الاستیک بوده که از آنالیز طیف پاسخ یا بار استاتیک معادل محاسبه می شود.
عامل دوم بر اساس رسیدن به جابه جایی ماکزیمم پایه گذاری شده که تغییر شکلها در طراحی دارای توجه بیشتری هستند.

## Slide 45: یکی از روشهای طراحی پل که در آیین نامه های مختلف از آن استفاده شده است روش LRFD توسعه یافته که بر اساس احتمال محدود کردن همه یا قسمتهایی از حالاتی که در زیر به آنها اشاره خواهد شد برای قسمتهای مختلف پل پایه ریزی شده است
محدود کردن یکی از حالات تنش ، تغییر شکل و ترک تحت بارهای منظم خدمت.
محدود کردن حالات خستگی و شکست با محدودیت تنش تحت شرایط بارگذاری خدمت.تا جلوگیری کنند از رشد ترک در حالات بارگذاری مکرر.
حالت حدی مقاومت که قصد دارد مقاومت و استحکام را تحت ترکیب بارهای مختلف به صورت محلی و کلی در نظر بگیرد .
حالت حدی برای رویدادهای حداکثرتا اطمینان را ایجاد کند که در هنگام زمین لرزه های اصلی سازه پل می تواند پایداری خود را حفظ کند و همچنین در مقابل تصادف کشتی یا وسایط نقلیه یا جریانات سرمایی یا آبشستگی پایه هایی که در معرض جریانات ماکزیمم که هر 500 سال اتفاق می افتد قرار میگیرند بتوانند مقاومت کنند.این دوره هایی که پل برای آنها طراحی می شود بزرگتر از عمر خود پل هستند.در ضمن احتمال همزمانی این رویدادها بسیار بعید بوده بهمین دلیل آنها را بصورت جداگانه در نظر می گیرند.واز سازه ها انتظار میرود که تحت این شرایط ماکزیمم ، با تغییر شکلهای غیر الاستیک ، اثر تغییرات دما ، خزش ، shirinkage ونشست را کاهش دهد.

## Slide 46: در نتیجه فلسفه ی طراحی به 3 شکل بیان می شود
طراحی به روش تنش مجاز(ASD)
طراحی بر اساس ضریب بار(LFD)
طراحی بر اساس قابلیت اطمینان که یک کاربرد ویژه ی طراحی بر اساس بار و ضریب مقاومت می باشد(LRFD)
((Load and Resistance Factor Design
طراحی بر اساس تنش مجاز مثلاً برای لنگر:
1.82= ضریب اطمینان
ΣM = sum of applied moments
Fy = speciﬁed yield stress
S = elastic section modules
طراحی بر اساس ضریب بار(LFD):
where
MD = moment from dead loads
ML+I= moment from live load and impact
Mu = resistance
φ = a strength reduction factor

## Slide 47: تمام فرضیاتی که در مورد سازه های دیگر در مورد ضرایب افزایش بار و ضرایب کاهش مقاومت وجود داشته یکسان بوده مثل بزرگتر بودن ضریب بار زنده نسبت به مرده ، ویا دلیل کاهش مقاومت که بخاطر الاستیک باقی ماندن مصالح و متغییر بودن و مقاومت وکاهش یافتن استحکام آنها بکار میرود.همین طور ممکن است افزایش بار و کاهش مقاومت در یک نقطه ای در یک زمان که احتمال آن نمیرود رخ داده و سبب تخریب شود.
خصوصیات تابع LRFD بر اساس مشخصات آمار و احتمال:
محاسبه ی ضرایب بار و مقاومت بر اساس احتمال و تئوری قابلیت اعتماد بر اساس یکسری مشخصات آمار و احتمالاتی به طور وابسته به ریاضی به عنوان متغییرهای تصادفی که احتمال وجود بار و مقاومت را بررسی میکند.که به صورت نمودار منحنی زنگوله ای نشان داده شده.
هدف فلسفه ی طراحی پایه گذاری بر اساس تئوری قابلیت اعتماد و تئوری احتمال که توزیع بار و توزیع مقاومت به صورت جدا بدست می آید وهمچنین ناحیه ی کوچک که همپوشانی مقاومت و بار صورت گرفته است سطح قابل اعتماد است

## Slide 48
در موارد ویژه ی فرمولاسیون LRFD همان طور که توضیح داده شد سعی بر این است به گونه ای بین بار و مقاومت رابطه ای ایجاد شود که تمام سطح نمودار بار و مقاومت مانند آن ناحیه ی کوچک هم پوشانی داشته باشند که این کار را به کمک ضرایب اطمینانی که در بار و مقاومت ضرب می شود انجام می دهند که محاسبه آنها به شکل زیر است.
R مقدار مقاومت موجود و مقدار مقاومت اصلی و مقاومت اسمی می باشد
Q مقدار بار موجود و مقدار بار اصلی و بار اسمی می باشد
در این نمودار تفاوت مقدار مقاومت همراه با ضرایب آن و مقدار ترکیبات بار همراه با ضرایبشان نشان داده شده است. که مقدار انحراف معیار ناشی از این تفاضل با ضریب βσ نشان داده شده که β ضریب اعتماد و σ انحراف معیار R-Q از مبدأ می باشد که مقدار آن را نمی توان مشخص کرد که این مشکل را بکمک تئوری احتمال و استفاده از متغییر تصادفی حل کرده که مقدار آن برابر است با

## Slide 49
در نتیجه ضریب β برابر می شود با :
ضریب β بر اساس آزمون و خطا محاسبه می شود و طراحی بر این اساس است و مقاومت همراه با ضرایبش مجبور است که بزرگتر یا مساوی با بار و ضرایب همراه آن باشد.
محاسبه ی رابطه ی بالا بر اساس متوسط تنش جاری شدن به صورت زیر خواهد بود(λ)
ضریب Φ به ضرایب بار و β بستگی خواهد داشت.

## Slide 50
حال ضریب β که بوسیله ی آیین نامه ها ارائه می شود عاملی است که می تواند حالات بارگذاری متفاوت و ترکیبات گوناگون را پوشش دهد ، به عنوان مثال β=2 ،97.3% از منحنی زنگوله ای را شامل می شود ، و مقدار 3.5 فقط 2 مقدار را تقریباً از 10،000را شامل نمی شود.
در نتیجه شاخص β عامل بسیار مناسبی خواهد بود برای بررسی پلهای طرح شده که حدود آن را برای طراحی صحیح بسنجیم که این خودش برتری روش LRFD را نسبت به 2 روش ASD و LFD نشان می دهد.
کالیبره کردن ضرایب بار و مقاومت.
به عنوان مثال کالیبره کردن ضرایب بار به این معناست که ضرایب بار برابر اند با متوسط بارها به اضافه ی تعدادی از انحراف معیارهای بار که بدین صورت بیان می شود.
برابر واریانس است که از تقسیم انحراف معیار بر بدست می آید.
که با ساده کردن و استفاده از تعدیل کردن با ضریب λ معادله بدین شکل خواهد بود

## Slide 51
ضریب اطمینان که توسط آیین نامه ی آشتو در سال 1989 بر اساس طول دهانه های پل برای هر دهانه محاسبه شده است به صورت زیر می باشد
همین ضرایب که در روش LRFD در سال 1994 اصلاح شده است

## Slide 52
طراحی بر اساس عملکرد :
در این طراحی 3 عامل مهم دارد :
اطمینان از احتمال زلزله که بوسیله ی ساختمانهای جدید که قابل قبولند مطرح می شود.
تشخیص و تصحیح امنیت لرزه ای (غیر قابل قبول در سازه های موجود ).
توسعه و انجام سریع تأثیر و مکانیزم جوابگویی اقتصادی برای پوشش جامع سازه ها بعد از خرابی زمین لرزه .
مشخصات طراحی به روش (LRFD AASHTO-)
رسیدن به عدم شکست پایه ی طراحیست.

## Slide 53
ضوابط طراحی کاربردی
شروع
ایجاد جزئیات عملکردی کاربردی قابل قبول
ضوابط طراحی کاربردی
پایان
ایجاد نیازهای عملکردی زلزله های گذشته
تعیین بارهای خاص پل و ترکیب بارهای گوناگون
تعیین مواد و ویژگی های آنها
تعیین روش آنالیز برای ارزیابی تقاضا
تعیین جزئیات پروسه ها برای ارزیابی ظرفیت

## Slide 54
نکاتی که در طراحی لرزه ای پلها باید مورد توجه قرار گیرند در روش LRFD :
در طراحی ها در مقابل زمین لرزه های کوچک سازه باید رفتار الاستیک داشته باشد و
1- کم اهمیت ترین خسارت هم نباید به آن وارد شود.
2- نیروهایی که از زلزله ی طرح بدست می آید باید در طراحی لحاظ کرد.
3- تحت زمین لرزه های بزرگ نباید شکست در سازه های پل رخ دهد وخسارت نیز باید در مکانهایی از پل رخ دهد که قابل تعمیر و بازرسی باشد.
نیروهای موثر لرزه ای روی هر جزء از سازه شامل پاسخ الاستیک لرزه ای می شود که با ضریب معرفی می شود و پاسخ الاستیک سازه بکمک ضریب رفتار R تعدیل می شود.که برای طراحی به روش LRFD -AASHTO از جدول صفحه ی بعد استفاده می شود.

## Slide 56
ضریب شتاب A که از روی نقشه ی کشور آمریکا برای مناطق گوناگون اندازه گیری شده که زلزله هایی با احتمال وقوع 10% با دوره های 50 سال و S که ضریب ویژه ی محل بوده و بر اساس ویژگی های خاک منطقه بستگی داشته که در جدول زیر نشان داده شده است و دوره ی تناوب که پریود طبیعی ارتعاشی سازه می باشد.

## Slide 57
تقاضاهای نیروهای طراحی لرزه ای برای اجزاء سازه ها تعیین می شوند بر اساس تقسیم نیروهای محاسبه شده بر اساس آنالیز دینامیکی الاستیک بوسیله ی تأثیر ضریب رفتار R برای محاسبه ی رفتار غیر الاستیک.
در اتصالات یک راه دیگر برای استفاده از ضریب رفتار R وجود دارد که در آن ماکزیمم نیروی ممکن تشدید یافته ناشی از مفصلهای پلاستیک سازه ها را برای طراحی یکپارچه ی اتصالات استفاده می کنند.
در جدول زیر هم نوع تقسیم بندی پلها بر اساس میزان اهمیت آنها و شرایط منظم و نا منظم بودن آنها توضیح داده شده است.

## Slide 58
در جدول زیر هم ضریب رفتار R در زیر سازهها از قبیل انواع دیوارهای ستونی با ابعاد بزرگ و انحناهای ستونهای بتن مسلح و ستونهای منفرد و فونداسیونها و ... نشان داده و برای انواع اتصالات هم ضریب R تعریف شده است.

## Slide 59
مشخصات طراحی پلهای کالترنس :
فلسفه ی آیین نامه های طراحی کالترنس که بر اساس عدم شکست پل بوده و به شکل زیر است :
سطح نیروی لرزه ای تعریف می شود به عنوان طیف پاسخ شتاب الاستیک.
ترکیب آنالیز پاسخ جداگانه ی مودال (چند وجهی ) با تأثیر سختی های مجاور سازه.
شکل پذیری و ضریب احتمال Z استفاده شده برای طراحی اجزاء سازه بر اساس رفتار غیر الاستیک.
طراحی مطلوب جزئیات.
بارهای لرزه ای :
به منظور طراحی الاستیک از منحنی طیف ARS استفاده می شود با بدست آوردن ضریب شتاب A که با میرایی 5% و ضریب رفتار R متعادل شده وبا ضریب خاک منطقه (S) تشدید شده است.
نمودارهای بعدی نمونه هایی از منحنی های ARS بر اساس انواع خاک هستند.

## Slide 61
برای خیلی از پلها با دهانه های منظم و ستونهای دارای انحنا یک آنالیز استاتیکی با طیفهای ARS انجام شده و کاربرد وزن سازه در مرکز ثقل کلی سازه می تواند استفاده شود. این روش خیلی از اوقات استفاده شده و سبب شده که جلوگیری کند از تشکیل مفصلهای پلاستیک، به همین دلیل برای پلهای معمول با هندسه ی نا منظم و با اهمیت ، آنالیز طیفی پاسخ دینامیکی چند وجهی پیشنهاد شده است.
چند ساده سازی در تحلیل پلها :
یک المان تیر به طور معمول با 3 یا تعداد بیشتری مرکز جرم در طول هر دهانه مدل می شود.
سختی یک سرستون بزرگ اغلب برای شبیه سازی سختی رویه های پل استفاده می شود.
ویژگی های مقاطع بزرگ ستونها معمولاً برای تعیین نیروها به کار رفته و ترکهای مقاطع بتنی برای تعیین میزان جابه جایی های ستون به کار می روند.
المانهای فنری خاک برای شبیه سازی اندرکنش خاک وسازه استفاده شده ، همان طور که اشاره شد ابزارهای بررسی ، اغلب ظرفیت نیروها و جابه جایی ها هستند مخصوصاً برای دیوارهای پشتیبان انتهایی.
مدلهای کششی و فشاری برای شبیه سازی رفتارهای درزهای انبساط استفاده می شوند.

## Slide 62
تقاضاهای لرزه ای اعضای سازه ای :
منحنی های ARS بوسیله ی ATC-32 توسعه یافتند ، که در این منحنی های ARS ، پیک شتاب افقی استاندارد صخره ها را ، با استفاده از نقشه های لرزه ای کالترنس که در سال 1996 برای تعیین نیروهای لرزه ای افقی استفاده می شدند ترکیب کرده اند.
نکته ی دیگری که باید در مورد بارگذاری پلها به آن دقت شود در نظر گرفتن شتابهای قائم بوده که برای پلها با اجزاء سازه ای غیر استاندارد ، شرایط غیر معمول محل و یا نزدیکی به محل گسل های لرزه ای می تواند بوسیله ی یک نیروی عمودی استاتیکی معادل برای سوپر سازه ها بکار رود.

## Slide 63
بررسی ظرفیت لرزه ای اجزاء سازه :
ظرفیت مقاومت تغییر شکل یک المان شکل پذیر بایستی بوسیله ی آنالیز خمشی ارزیابی شود. ظرفیت مقاومت همه ی اعضا باید بر پایه ی شرایط مورد انتظار و احتمالی مواد و زیانهای پیشبینی شده باشد.
اثر ثانویه ی P- ∆ موثر بر ظرفیت همه ی اعضای تحت کنترل ، برای ترکیب خمشی - فشاری باید لحاظ گردد. اعضا ممکن است نیاز شود دوباره طراحی شوند اگر اثر P-∆ با اهمیت باشد.
ظرفیت جابه جایی سیستم پل نیز باید بر اساس استاتیک پوش اور آنالیز شود.
ظرفیت چرخشی همه ی مفصلهای پلاستیک به یک مرحله عملکردی ایمن باید محدود شود.
مناطق مفصلهای پلاستیک هم باید به تفصیل وبا کمترین استحکام در برابر بارهای چرخه ای طراحی واجرا شوند .

## Slide 64
نکاتی در مورد طراحی لرزه ای :
نوع پل - انتخاب اجزاء – ابعاد اعضا و زیبایی باید بررسی شوند و تا بیشترین حد ممکن باید میزان خطر لرزه ای کاهش پیدا کند با تغییر در عوامل گفته شده .
مدلهای تحلیلی ساده باید برای اولین تشخیص از رفتار سازه استفاده می شوند و مدلهای پیچیده تر باید برای سازگاری با نتایج بدست آمده از مدلهای ساده چک شوند .چرخش وسختی انتقال یافته ی تکیه گاههای انتهایی و مدلهای فونداسیون ها در آنالیز لرزه ای مجبور اند با ظرفیت سازه و ظرفیت بار بری محل سازه سازگار باشند . میزان اتلاف انرژی تکیه گاههای انتهایی برای پلهایی که پاسخ آنها بستگی به تکیه گاههای انتهایی دارد باید مشخص شود.
جابه جایی های مورد انتظار تخمین زده می شوند تحت طراحی لرزه ای ، که نباید از میزان جابه جایی های اصلی مجاز برای کل سازه یا جابه جایی های محلی هر عضو تجاوز کند .
اختلاف قابهای مجاور از نظر دوره ی تناوب و میزان زاویه ی تورب برای جلوگیری از ایجاد تفاوت در سختی ها باید کم شود .همه ی قابهای پل باید شرایط مقاومت وشکل پذیری را به تنهایی ایجاد کنند . هر قاب باید اثر بارها در مسیر پل را با تعیین مکا ن مفصلهای پلاستیک بخوبی نشان دهد .

## Slide 65
برای سازه ی پلهای بتنی اعضا باید برای دستیابی به خرابی های شکل پذیر در ستونها و دیوارهای پایه ی پل و تکیه گاههای انتهایی مناسب باشند . سوپر سازه ها باید دارای اضافه مقاومتی باشند تا به صورت کاملاً الاستیک باقی بمانند. زیرا اگر ستونها به ظرفیت لنگر پلاستیک خود برسند سازه تخریب می شود. اتصالات سازه های اصلی به زیر سازه ها برای سرپوشهای ستونها ممکن است به طور ضعیفتری طراحی شوند برای اینکه مانند فیوز در سوپر سازه ها عمل کنند . شاه تیرها و پوشش های خمشی وستونها باید مناسب باشند تا تنشهای گره را مینیمم کنند. اتصالات مقاوم در برابر لنگر باید از لحاظ برشی هم مقاوم باشند تا بتوانند لنگرها و برشهای پلاستیک ماکزیمم را بدون مشکل انتقال دهند.
برای پلهای فولادی اجزاء سازه باید برای تغییر شکلهای غیر الاستیک طراحی شوند که فقط در المانهای زیر سازه ای با جزئیات خاص شکل پذیر، رخ می دهد.رفتار غیر الاستیک این اجزاء خیلی از خسارتهایی را که به مولفه های سازه و مقاطع قاب و رویه ها وارد می شود را جلوگیری کرده واز شکستهای برشی هم دوری می کند. به عنوان یک جایگزین برای طراحی شکل پذیر می توان از مکانیزم سازه ای فیوز در انتهای دیافراگم ها استفاده کرد که از خسارت به دیگر قسمتها جلوگیری می کند.
نخستین قسمتی که برای ستونها چک می شود لاغری آنهاست ،سپس گودی انحنای سرپوشها ، نسبت تنش فشاری و نسبت تنش بارهای سرویس است. ستونها باید نشان بدهند پس از میزان جابه جایی حد تسلیم بدون اینکه مقاومتشان کاهش یابد چقدر قابل اطمینان اند . نیروهای فشاری ، ضربه ای ولنگرهای خمشی و پیچشها و ترکیب آنها برای کاربرد عملکرد ستون تحت بارهای خدمت وبارهای لرزه ای باید بهینه شود . ستونهای بتنی باید بگونه ای درست و مناسب باشند که با آرماتورهای متعادل و به راحتی قابل اجرا باشند.تغییرات سراشیبی ها نباید در مقاطع ، روی ظرفیت ستونها موثر باشد ، ستونها باید ظرفیت چرخشی کافی را داشته تا جابه جایی ها وشکل پذیری های مورد نیاز را تأمین کنند.

## Slide 66
ستونهای چند تایی خمشی فولادی یا برجها باید بر اساس قابهای خمشی شکل پذیر (MRF) یا قابهای بادبندی شکل پذیر با یک مرکز (CBF) یا قابهای بادبندی برون محور (EBF) طراحی شوند . برای اجزاء مورد انتظار باید از رفتار غیر الاستیک و کمانش الاستیک (کمانش محلی فشاری یا برشی – شکست کلی – و پیچش جانبی ) و مودهای شکست جلوگیری شود . همه ی اتصالات و گره ها باید بهتر طراحی شوند تا به صورت الاستیک باقی بمانند . برای MRF تغییر شکلهای غیر الاستیک اولیه باید بگونه ای باشند که ستونها در برابر آنها مقاومت کافی داشته باشند و برای CBF به گونه ای باید طراحی شوند که اعضای کششی جاری شوند و اعضای فشاری برای حالت کمانش غیر الاستیک طراحی شوند . برای EBF یک تیر کوتاه (تیر پیوند) طراحی می شود به عنوان رابط که باید بخوبی و با جزئیات طراحی شود .
تقاضای نیرو روی فونداسیون باید بر اساس ظرفیت لنگرهای پلاستیک احتمالی ستونها با یک مقدار اضافه مقاومت برای آنها اختصاص یابد المانهای پی باید طراحی شوند تا به صورت الاستیک باقی بمانند – شمع های پی ممکن است محدوده ی تغییر شکلهای غیر الاستیک را تحمل کنند زمانی که آنها و جزئیاتشان دارای خصوصیات شکل پذیرند و بر این اساس طراحی شده باشند .
توانایی یک تکیه گاه جانبی برای نیروهای لرزه ای پل باید بر اساس ظرفیت سازه و مقاومت خاک احتمالی در نظر گرفته شود . مورب بودن تکیه گاههای جانبی می توانند پل را خیلی آسیب پذیر کند . زاویه ی مورب بودن تکیه گاهها باید کاهش پیدا کند حتی در عوض افزایش طول پل .
مقاومتهای لازم و محلهای مناسب عریض ، در زمین منطقه باید تأمین شوند بین قابهای مجاور در همه ی درزهای انبساط میانی و در محل انواع تکیه گاه های انتهایی برای حذف کردن امکان سرنگونی در هنگام زلزله .

## Slide 67
تأثیر P-∆ باید در تحلیل دینامیکی غیر خطی استفاده شود مگر اینکه رابطه ی زیر را ارضا کند .
مقاومت برشی پایه ی قاب از آنالیز پلاستیک
بار مرده
ماکزیمم جابه جایی طراحی شده
ارتفاع قاب
یک ضریب تعدیل بیان شده که نقش آن تعدیل و تبدیل جابه جایی ها از آنالیز دینامیکی الاستیک به جابه جایی های غیر الاستیک که به صورت واقع بینانه تری در زمان رخ دادن زمین لرزه اتفاق می افتد.
دوره ی تناوب سازه
پریود غالب حرکت زمین
ضریب کاهش نیرو که قبلاً به آن اشاره شده است

## Slide 68
ظرفیت جابه جایی ها با تحقیق درباره ی مصالح و هندسه ی غیر خطی ارزیابی می شوند . شرایط مرزی مناسب برای سازه های گوناگون باید با اندیشه و دقت مطرح شود .
1- آنالیز پوش اور استاتیکی بهترین راه حل برای اغلب پلهاست .
2- آنالیز تاریخچه ی زمانی غیر الاستیک غیر خطی در درجه ی دوم اهمیت است که برای پلهای مهم به کار می رود . ظرفیت جابه جایی به عنوان جابه جایی مطابق با 20% بحرانی ترین بار که پیک بارهای وارده است تعریف می شود ویا محدودیت های تغییر مکان به صورت جدول زیر بیان می شوند .

## Slide 69
شیوه های اصلاح پاسخ لرزه ای :
SRMD (Seismic Response Modiﬁcation Devices) شامل اتلاف انرژی و شیوه های جداسازی لرزه ایست .اتلاف انرژی تأثیر میرایی سازه را افزایش می دهد بر این اساس واکنشهای تکیه گاهی و جابه جایی را کاهش می دهد . روشهای فیلتر کردن و جداسازی مودهای ارتعاش را عوض می کنند . بنابراین پاسخ لرزه ای سازه خفیفتر خواهد شد ، البته کاهش نیرو ممکن است با افزایش جابه جایی همراه باشد .شرایط SRMD باید بوسیله ی برنامه های آزمایشی مشخص ، تعیین شوند . منابع این آزمایشات بوسیله ی AASHTO – CALTRANS - وزارت ساختمانی ژاپن (JMC) تعیین شده است .
کاهش ضوابط عملکرد :
برای دستیابی به عملکرد مورد نظر طبق جدول زیر تمام اجزاء گوناگون سازه باید نسبت ظرفیت/تقاضا را ارضا کنند با نسبت( ) که در مقطع تعیین شده است .
ضوابط عملکرد لرزه ای CALTRANS
عملکرد پلهای مهم
حرکات زمین در محل
خسارتهای قابل جبران ؛ تعمیر و خدمت رسانی سریع
کمترین سطح عملکرد (پلهای معمولی)
ارزیابی فونداسیون
حالت سرویس دهی سریع و خسارتهای مینیمم
ارزیابی ایمنی
خسارتهای قابل توجه ؛ حالت محدود کردن خدمت رسانی
سطح سرویس دهی سریع و خسارتهای قابل تعمیر

## Slide 70
میزان تقاضا (DEMAND) برای لنگرها و نیروهای برشی و محوری ضریب دار و جابه جایی ها و تغییر شکلهای دورانی باید بوسیله ی آنالیز تاریخچه ی زمانی دینامیکی غیر الاستیک غیر خطی برای پلهای با اهمیت بالا مشخص شود . آنالیز طیف پاسخ دینامیکی برای پلهای معمولی که طبق ضوابط کالترنس تعریف شده اند .
ظرفیت ( CAPACITY) در مورد مقاومت و جابه جایی ضریب دار طبق ضوابط آیین نامه ها مشخص می شود مثل میزان کرنشهایی که برای پلهای بتنی و فولادی به آن اشاره شد .
رده بندی اعضای سازه :
اعضای سازه به 2 دسته ی
بحرانی و غیره تقسیم بندی
می شوند این فرض وجود
دارد که سیستم دیگر اعضا
در برابر زلزله به صورت
فیوز عمل می کند و اعضای
بحرانی سیستم پل در زمان
بروز زمین لرزه می توانند
سازه را حمایت کنند و بعد
از زمین لرزه ایمن باقی
بمانند این دسته بندی در
جدول زیر نشان داده شده
است.

## Slide 71
برای سازه های فولادی طراحی عمومی مطابق نمودار مقابل است.
آنالیز سازه و ارزیابی نسبت تقاضا وظرفیت (C/D)
طراحی لرزه ای اعضای فولادی
شروع
اصلاح آنالیز سازه و نسبت تقاضا و ظرفیت (C/D)
رده بندی اعضا
چک کردن محدودیتهای پارامترهای لاغری و نسبت عرض به ضخامت
فشردگی و اصلاح لاغری
چک کردن نسبت تقاضا وظرفیت برای نیرو (C/D)
چک کردن محدودیتهای پارامترهای لاغری و نسبت عرض به ضخامت
اصلاح عضو
فشردگی و اصلاح لاغری
طراحی لرزه ای اعضای فولادی
پایان

## Slide 72
اتصالات :
اتصالات باید برای حالتی طرح شوند که 25% بزرگتر از ظرفیت اسمی اعضای متصل به آن باشند .
محدودیت های عمومی ضخامت به عرض و لاغری :
برای همه ی اعضای فولادی (صرف نظر از نسبت C/D) پارامترهای لاغری برای اعضای بحرانی
( یا )0/9 و برای اعضای دیگر ( یا ) است که در زیر نشان داده شده .

## Slide 73
نسبت قابل قبول (C/D) برای نیرو وحدود مجاز آن :
نسبت (C/D) نیرویی قابل قبول و وابسته است به محدودیتهای پارامترهای لاغری و نسبت عرض به ضخامت برای اعضای گوناگون در جدول قبلی نشان داده شده بود . برای همه ی اعضای با C/D بزرگتر از 1 پارامترهای لاغری و نسبت عرض به ضخامت از مقادیر مجازشان تجاوز نمی کند . برای اعضای موجود فولادی با C/D کمتر از یک نسبت عرض به ضخامت ممکن است از که بر اساس آیین نامه ی AISC-LRFD بدست آمده اند .

## Slide 74
تعریف پارامترهای موجود در جدول :
لنگر ضریب دار نهایی(تقاضا)
بار محوری نهایی ضریب دار (تقاضا)
نسبت عرض به ضخامت b/t یا برای اعضای فشاری
پارامتر لاغری برای اعضایی که بار محوری غالب است
پارامتر لاغری مجاز ستون برای 90% بار محوری تسلیم بر اساس AISC-LRFD
پارامتر لاغری مجاز برای لنگر پلاستیک برای طراحی لرزه ای
=1.5 پارامتر لاغری مجاز ستون برای کمانش الاستیک که بر اساس AISC-LRFD
پارامتر لاغری تیر برای کمانش جانبی پیچشی الاستیک
پارامتر لاغری برای اعضایی که خمش حاکم است

## Slide 75
برای مقاطع I شکل :
برای تیرهای مستطیل شکل و باکسها :

## Slide 78
سازه های بتنی :
1- برای همه ی اعضای فشاری (صرف نظر ازنسبت C/D ) KL/r نباید از 60 بیشتر باشد .
=0.4) جابه جایی=1.2, نیرو )برای اعضای بحرانی
=0.67 ) جابه جایی=2, نیرو )برای اعضای دیگر
2- گره در محل تیر به ستون :
برای شاهتیرهای باکس بتنی گره های تیر به ستون (در محل سرپوشها) بر اساس موارد زیر باید ارزیابی و طراحی شوند
تأثیر پهنای سوپر سازه ها : که پهنای شاه تیرها در هر طرف ستون ، لنگر طولی لرزه ای را افزایش می دهد که نباید از عمق سازه ی اصلی (عمق دال و شاه تیر) بزرگتر باشد .
کمترین عرض سرپوش خارج از ستون نباید از D/4 یا 2 ft (0.61 cm) کمتر باشد . (D قطر ستون یا عرض مقطع آن است)
تنش برشی قابل قبول گره : تنش کششی اصلی قابل قبول نباید از ( یا ) تجاوز کند و برای گره های جدید مقادیر آن برابر است با( یا )

## Slide 79
آرماتور برشی قابل قبول گره :
انواع آرماتورهای برشی و خمشی که در شکلها
نشان داده شده اند در سر پوش خمشی باید
مقاومت لازم برشی در نزدیکی ستون را تأمین
کنند.
همه ی آرماتورهای برشی در گره باید دارای کاور مناسبی برابر با D/2 تا وجه ستون باشند .
آرماتورهای عمودی شامل رکابی های سر ستون و باضافه ی آرماتورهای طولی و نیز 20% آرماتورهای ستون باید بگونه ای باشند که در ستون مهار شوند .
آرماتورهای اضافی باید به دور آرماتورهای اصلی طولی سرپوش قلاب شوند.
آرماتورهای برشی در گره باید حداقل نسبت زیر را تأمین کنند.
طول آرماتورهای)/ (سطح فولادهای ستون) 0.4
طولی جایگزین ستون در سرپوش خمشی)

## Slide 80
آرماتورهای طولی باید در دو لایه یا بیشتر مهار شوند. آرماتوربندی باید به شکل گیره ی سر بوده و فاصله ی عمودی نباید از 18 in (457 mm) بیشتر باشد. آرماتورهای عرضی باید 10% آرماتورهای ستون باشند و فاصله ی آرماتورهای خارجی باید متراکم تر باشند از آرماتورهای بکار رفته در لایه های داخلی.
برای زاویه ی تورب بزرگتر از 20 درجه برای بالای ستون آرماتورهای طولی عمودی باید دور آرماتورهای طولی دال قلاب شوند و فولاد سر ستون باید 0.8 فولاد ستون باشد. آرماتورهای عمودی با فاصله ی 24 in (600mm) و30 in قرار داده می شود.
تمام آرماتورهای طولی و عرضی ستون به همان شکل می توانند ادامه پیدا کنند در صورتی که مزاحمتی برای سر ستون ایجاد نکنند .
روش اصلاح پاسخ های لرزه ای :
SRMD باید قادر باشد تابع ارزیابی و تمام پارامترهای طراحی را در بر بگیرد برای مثال طراحی برای 40 سال برای یک رنج دمایی بین 30 تا 125 درجه ی فارنهایت . SRMD باید خواسته های زیر را تأمین کند :
مقاومت و پایداری تحت افزایش تغییر شکلهای بزرگ باید باقی بماند و کاهش سختی تحت بارهای چرخه ای غیر قابل قبول است .
اتلاف انرژی باید تحت محدودیت تغییر مکان قابل قبول طراحی شود .

## Slide 81
نسبت C/D قابل قبول و مقدار محدودیتهای اعضای سازه :
که به صورت نمودار اندرکنش نیروی محوری و لنگر ، میزان ظرفیت و تقاضا را مشخص کرده که در شکل زیر مشاهده می شود .

## Slide 82
شکل پذیری و منحنی بار – تغییر مکان :
شکل پذیری به دو نوع بیان می شود شکل پذیری دورانی و شکل پذیری جابه جایی که نسبت دوران یا تغییر مکان نهایی به تسلیم می باشد . شکل پذیری چرخشی همانطور که رفتار شکل پذیر مقطع نشان می دهد به شکل مقطع و ویژگی های مصالح بستگی داشته و بر اساس دیاگرام لنگر انحنا پایه گذاری شده . رفتار اعضا یا سیستم سازه ای بوسیله ی شکل پذیری تغییر مکان نشان داده می شود . که به دو عامل مقطع و پیکر بندی سازه بستگی داشته و
بر اساس منحنی بار – تغییر مکان پایه
گذاری شده است . بر اساس نیازهای
عملکردی ، هدف ما تغییر مکان یا
دوران نهایی می باشد.
برای مثال تغییر شکلهای مطابق با بار
به میزان 20% نقطه ی پیک بار را
کاهش می دهد که این جابه جایی
باعث این کاهش می شود که در جداول
قبلی بیان شده است .

## Slide 83
نسبت نیروی D/C و شکل پذیری :
مطابق این بحث مهندسان به یک خسارت لرزه ای که بوسیله ی اجزاء سازه در طول یک زمین لرزه متحمل شده است دست می یابند . شکل زیر منحنی بارهای پاسخ را برای سیستم یک درجه آزادی نشان می دهد .
با تعریف شکل پذیری به شکل زیر وتعریف یک ضریب خسارت براساس نسبت جابه جایی الاستیک تقاضا به ظرفیت جا به جایی نهایی .

## Slide 84
زمانی که یعنی ( ) باشد خسارتی رخ نمی دهد وپاسخ سازه الاستیک خواهد بود و زمانی که خسارت های زیادی رخ می دهد و پاسخ سازه غیر الاستیک خواهد بود و وقتی که باشد سازه کاملاً تخریب می شود و رابطه ی زیر نشان می دهد که نسبت تقاضا به ظرفیت با شکل پذیری و درجه ی خسارت که شاخص شکست نامیده می شود رابطه دارد .

## Slide 85
با سپاس از توجه شما