## Slide 3
آزمایشات زیر مجمع و تحلیل المان محدود بادبندهای کمانش ناپذیر چند لایه
( Subassemblage tests and finite element analyses of sandwiched buckling restrained brace )
سمینار تخصصی پایداری سازه ها
عنوان سمینار :
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر شوکتی
تهیه کننده :
محمد مهدی شریف پور 880870035
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی

## Slide 4
مباحث مربوطه در پروژه
آزمایشات زیر مجمع و تحلیل المان محدودبادبندهای کمانش ناپذیر چند لایه
چکیده مقاله
کلیات
طراحی بادبند کمانش ناپذیر
برنامه آزمایشگاهی
تحلیل المان محدود
روال طراحی پیشنهاد شده
نتیجه گیری

## Slide 5
مطالعات حاضر نتایج آزمایشگاهی و تحلیل المان محدود بادبند کمانش ناپذیر است که این بادبند دارای 2 قسمت است
به جای استفاده از مصالح ناپیوسته و غیر یکنواخت از یک درز
هوای خیلی کوچک استفاده می شود که بین صفحه هسته و
اعضاء قرار می گیرد تا از انبساط و تغییر شکل جانبی هسته
فولادی تحت فشار جلوگیری کند
چکیده مقاله
Abstract
1- صفحه هسته فولادی که نیروهای محوری را در کشش و فشار تحمل می کند
-2 دوعضو مهار کننده مانند هم که با بولت های A490 با مقاومت بالای کششی صفحه هسته را به صورت چند لایه در می آورد و تا از کمانش هسته جلوگیری کند .
پوشش فولادی
درز جدا کننده
هسته فولادی
ملات یا بتن

## Slide 6
قسمت محصور شده جاری شده
قسمت محصور شده جاری نشده
قسمت محصور نشده جاری نشده
چکیده مقاله
Abstract

## Slide 7
پاسخ هسیرزیس پایا برای کرنش های محوری بالاتر از 6/2 تا 1/2 % به وجود می آید .
حداکثر بار فشاری که می توان به این بادبندها با شرایط گفته شده اعمال کرد 1724 تا 1951 کیلونیوتون است که این مقدار 1/4 تا 1/6 برابر بار تسلیم واقعی است . [(1/4~1/6)Py]
شکل پذیری پلاستیک آن از مقادیر حداکثر در مقررات لرزه ای آئین نامه فولاد امریکا AISC بالاتر است .
نتایج زیر جهت سه بادبند کمانش ناپذیر با سختی خمشی کافی به وجود آمد
هدف از تحلیل المان محدود بسط پارامترهای این مطالعه و تحقیق برای بادبندهای کمانش ناپذیر مختلف است تا علاوه بر مقایسه این بادبند ، تأثیر اندازه اعضای مهار کننده ، تعداد بولت ها ، طول صفحات هسته و سطح مقطع بر روی بار کمانشی مورد ارزیابی قرار گیرد .
چکیده مقاله
Abstract

## Slide 8
مقدمه
Introduction
بادبند کمانش ناپذیر تحت کشش و فشار بدون اینکه کمانش قابل ملاحظه ای که در آن رخ دهد ، جاری می شود نوعی از بادبند کمانش ناپذیر که توسط اعضای مهار کننده که هر یک از لوله های فولادی پر شده از بتن یا ملات تشکیل شده است و یک لایه نازک از مصالح غیر یکنواخت که سطح مشترکی را بین صفحات هسته و بتن احاطه کننده هسته بوجود آورده است تا انتقال نیرو از هسته به بتن احاطه کننده حذف گردد و هسته تحت فشار دچار انبساط ( تغییر شکل جانبی ) گردد بنابراین اعضای مهار کننده جانبی به مانند یک بادبند پیوسته برای هسته فولادی عمل می کنند و مصالح غیر یکنواخت (درز) از چسبندگی بین هسته فولادی و بتن جلوگیری می کنند

## Slide 9
مقدمه
Introduction
دو عضو مهار کننده هم شکل به وسیله جوش تشکیل یک کانال فولادی مانند ورق تخت ( ورق سطحی ) می دهد و سپس با بتن و ملات پر می شود برخلاف باد بند کمانش ناپذیر مرسوم که دارای هسته فولادی درون اعضای مهار کننده می باشند صفحات هسته چند لایه بین جفت اعضای مهار کننده بوسیله بولت های A490 با مقاومت بالای کششی که مرحله ساخت را تسریع می کنند ، استفاده می شوند .
اضافه کردن واشر ها یا ضخامت نازک بین صفحات جانبی و صفحات سطحی یک درز بسیار کوچک از هوا بین صفحات هسته و ورق سطحی ایجاد کرده و اجازه انبساط و تغییر شکل صفحات هسته تحت فشار را می دهد .
مزایای بادبند های کمانش ناپذیر
نسبت به نوع مرسوم آن
صفحه هسته فولادی که نیروهای محوری را در کشش و فشار تحمل می کند .
دو عضو مهار کننده مانند هم که با بولت های A490 با مقاومت بالای کششی صفحه هسته را به صورت چند لایه در می آورد و تا از کمانش هسته جلوگیری کند

## Slide 10
مقدمه
Introduction
آزمایش بر روی چهار بادبند کمانش ناپذیر با سه عملکرد قابل تعریف ممان اینرسی ، اعضای مهار کننده ، تعداد و فاصله بولت ها طراحی و انجام شد
پارامتر های مورد بررسی در آزمایش نمونه های بادبند کمانش ناپذیر
قابلیت تغییر شکل بادبندهای کمانش ناپذیر بر مبنای بار قراردادی آئین نامه فولاد آمریکا AISC
تخمین بار کمانشی بادبند کمانش ناپذیر بر مبنای روش پیشنهادی
3. تأثیر اندازه اعضای مهار کننده و تعداد بولت ها بر رفتار چرخه ای بادبند کمانش ناپذیر
اهداف تحلیل المان محدود
هدایت مطالعات پارامترهای بادبندهای کمانش ناپذیر مختلف جهت مقایسه تأثیر اعضای مهار کننده و تعداد بولت ها در جلوگیری از کمانش هسته فولادی
2. مطالعه تأثیر طول بادبند کمانش ناپذیر و سطح مقطع بر تغییرات بار کمانشی

## Slide 12
طراحی بادبند کمانش ناپذیر
B.R.B Design
لنگر خمشی در مرکز اعضای مهارکننده
g درز بین ورق هسته و اعضای مهار کننده == e خروج از مرکزیت انتهای باد بند کمانش ناپذیر==
Pe بار کمانشی اولر در اعضای مهار کنند == Pmax حداکثر بار فشاری در بادبند کمانش ناپذیر==
لنگر پلاستیک
Zgf مدول پلاستیک مقطع ورق صفحه ای ==
Zgc مدول پلاستیک مقطع کانال مستطیلی ==
Fnyf مقاومت جاری شدن عادی ورق صفحه ای ==
Fnyc مقاومت جاری شدن عادی کانال مستطیلی ==

## Slide 13
طراحی بادبند کمانش ناپذیر
B.R.B Design
If Mcent=Mgp →
For Restrained Members
هنگامی که اعضای مهار کننده دارای سختی خمشی قابل ملاحظه ای باشند هسته فولادی در مدهای بالا کمانشی می کند ( تصویر b ) که طول مهار کمانشی Lw در فرمول اولر برای بخش هسته با ضریب کمانش 0/50 بدست می آید .
در i ( برابر 0/001 L ) نخستین عیب و نقص در مرکز باد بند کمانش ناپذیر به وجود می آید .
g درز بین ورق هسته و اعضای مهار کننده
e خروج از مرکزیت انتهای باد بند کمانش ناپذیر
Pe بار کمانشی اولر در اعضای مهار کننده
Pmax حداکثر بار فشاری در باد بند کمانش ناپذیر

## Slide 14
طراحی بادبند کمانش ناپذیر
B.R.B Design
در معادله فوق Ic ممان اینرسی طول محور ضعیف ورق هسته است
Etمدول الاستیسیته مماسی ورق هسته است که E0/005 فرض می شود
Py نیرویی است که باعث تسلیم شدن ورق هسته می شود
نیروی ثابت f تابعی از طول اعضای مهار کننده بر مبنای درز بین ورق هسته و اعضای مهار کننده و 1/4 موج تخمین زده می شود
چون طول موج کمانشی Lw باید به هم نزدیک باشد یا از فواصل بولت Lb بزرگتر باشد . حداکثر لنگر خمشی تقریباً با نیروی ثابت f در مرکز فاصله بین بولت ها باید برابر باشد .
Lb تکیه گاه لولایی با شرایط مرزی که فرض می شود در محل بولت ها قرار دارد
حداکثر بار فشاری در باد بند کمانش ناپذیر در محلی اتفاق می افتد که حداکثر لنگر خمشی در اعضای مهار کننده ( Lbf/q ) برابر با ظرفیت لنگر پلاستیک Mep باشد که مبنای حداکثر بار فشاری در مورد کمانشی بالا در ورق صفحه ای کانال را به وجود می آورد

## Slide 15
طراحی بادبند کمانش ناپذیر
B.R.B Design
If Lw < Lb → Mmax(restrained members) = computed based on the number and magnitude of contact force within the bolt spacing
Nb تعداد بولت ها مبنی بر ظرفیت کششی بولت و کل نیروی ثابت f در بادبند کمانش ناپذیر تعیین می گردد .
هر نیروی تماس بر مبنای نسبت Lb/Lw با این فرض که به طور یکسان در عرض مقطع ورق پخش می شود . بدین صورت تعیین می گردد . ( تصویر c– 2 )

## Slide 16
برنامه آزمایشگاهی
Test Program
برنامه آزمایشگاهی از آزمایش های چرخه ای چهار نمونه بادبند کمانش ناپذیر تشکیل شده است . تصویر زیر ابعاد نمونه شماره 1 را نشان می دهد . نمونه های شماره 2 تا 4 به غیر از اندازه اعضای مهار کننده و شماره بولت ها مانند نمونه شماره 1 هستند . جدول شماره 1 خلاصه اندازه اعضاء و وزن هر نمونه را نشان می دهد .

## Slide 17
برنامه آزمایشگاهی
Test Program
عرض ورق هسته Bc = 150 میلی متر
ضخامت آن tc = 22 میلی متر
ممان اینرسی اعضای مهار کننده Ir,g
ممان اینرسی ورق صفحه ای If
ممان اینرسی کانال Ic
ممان اینرسی بتن Icon
فولاد A36 در استاندارد ASTM با مقاومت جاری شدن250 مگا پاسگال جهت کانال استفاده می شود .
از فولادGr50در استانداردASTM برای هسته ، کنار و ورق صفحه ای تعیین گردید .
مقاومت بتن 28 روزه 35 مگا پاسگال در نظر گرفته شده است
تمام بولت های استفاده شده در اعضای مهار کننده از نوع A490 با مقاومت بالا و قطر ¾ اینچ
( 19 میلی متر ) می باشند.

## Slide 18
جدول شماره 2 - خلاصه اطلاعات سهمیه آزمایشی کششی ورق فولادی و
مقاومت فشاری بتن استوانه ای در روز آزمایش
جدول شماره 3 - خلاصه اطلاعات از بارتسلیم ورق هسته (Py) که با ضرب سطح مقطع (=bc* tc)Ac و
تنش تسلیم Fy که از آزمایش سهمیه کششی مصالح بدست می آید
مقدار در پرانتز تحت بار نهایی Pu نسبت Pe / Py است که این بزرگتر از نسبت Pmax/Py , Pmax,l/Py برای نمونه شماره 4 است

## Slide 19
برنامه آزمایشگاهی
Test Program
Pe / Py
بار کمانشی اعضای مهار کننده (Pe)
بار تسلیم ورق هسته (Py)
برای نمونه 1 تا 4 نسبت Pe / Py برابر 1/4 تا 6/4 است . برای نمونه شماره 4 که دارای نسبت Pe / Py کمتر از 1/5 است انتظار می رود که قبل از اینکه ورق هسته به ظرفیت فشاری نهایی Pu خود بر سر کمانش کلی اتفاق می افتد .
در فرمول فوق β ضریب تنظیم مقاومت فشاری بوده و دارای مقدار 1/3 است که در تخمین حداکثر نیروی فشاری مورد استفاده قرار می گیرد . مقاومت کششی Fu نیز از آزمایش سهمیه کششی مصالح بدست می آید ( جدول شماره 2 )

## Slide 20
برنامه آزمایشگاهی
Test Program
تصویر زیر برپایی آزمایش که از یک ستون با تکیه گاه لولایی در کف طبقه آزمایشگاه به پیوست یک محرک هیدرولیکی 2000 KN نمونه بادبند کمانش ناپذیر که دو وضعیتی با شیب 50 درجه که در هر دو انتها چند لایه با دو صفحه اتصال دارد را نشان می دهد .

## Slide 21
برنامه آزمایشگاهی
Test Program
رابطه ای که بین ، کرنش ورق هسته εc و زاویه تغییر مکان نسبی ستون بر مبنای تغییر مکان δ در نمونه را می توان محاسبه کرد
که Lb ( برابر با 4942 میلی متر ) طول بین نقاط انتخاب شده در محل برخورد محور ستون ، بادبند کمانش ناپذیر و محور مبنا است و Ly ( برابر با 2800 میلی متر) طول تسلیم ورق است . نمونه آزمایش که بار آن بر اساس بخش 6 مقررات لرزه ای آیین نامه فولاد آمریکا AISC تعیین می گردد.
هر نمونه با افزایش تدریجی کرنش محوری ( که استاندارد بارگذاری نامیده می شود ) تعیین می گردد که در سطوح مشابه تا زاویه تغییر مکان نسبی ستون 0/38 ، 0/6 ، 1/2 ، 1/8 ، 2/4 % تعریف می شود .
در محلی که حداکثر کرنش ورق هسته 1/2 % می باشد آزمایشهای اضافی روی نمونه های شماره 1 تا 3 انجام می گیرد که از تغییر شکل بالا ، آزمایش خستگی در چرخه ای کم در کرنش ورقه هسته 1/6 % تشکیل شده است .

## Slide 22
برنامه آزمایشگاهی
Test Program
نمونه شماره 3 سپس با مقادیر دو برابر استاندارد بارگذاری پر از برداشتن بعضی از بولت ها از بادبند کمانش ناپذیر مورد آزمایش قرار گرفت . تصویر زیر محل جابجایی مدل ها را نشان می دهد که در اندازه گیری کمیت جابجایی مورد نظر تغییر شکل خارج از صفحه در طول باد بند کمانش ناپذیر کاربرد دارد .
محل جابجایی مدل ها

## Slide 23
برنامه آزمایشگاهی
Test Program
تصویر زیر اندازه نیرو و در نمونه های 1 و 2 در برابر کل جا به جایی اندازه گیری شده در عرض بخش تسلیم شده بادبند کمانش ناپذیر تحت بارگذاری استاندارد
پاسخ هیسرزیس پایا برای کرنش هسته بالاتر از 1/2 % در طول آزمایش بارگذاری

## Slide 24
برنامه آزمایشگاهی
Test Program
تصویر زیر اندازه نیرو و در نمونه های 1 و 2 در برابر کل جا به جایی اندازه گیری شده در عرض بخش تسلیم شده بادبند کمانش ناپذیر تحت بارگذاری استاندارد
پاسخ هیسرزیس پایا برای کرنش هسته بالاتر از 1/2 % در طول آزمایش بارگذاری سوم

## Slide 25
تسلیم نشدن با کمانش اعضای مهار کننده پس از آزمایش

## Slide 26
باقیمانده جابجایی در دو انتهای باد بند کمانش ناپذیر

## Slide 27
برنامه آزمایشگاهی
Test Program
نیاز پلاستیک با بادبند کمانش ناپذیر در شکل پذیری پلاستیک تجمعی است که عبارت است از تغییر شکل پلاستیک تجمعی و بدین صورت تعریف می گردد
که ∆p-i و ∆p+i به ترتیب حداکثر تغییر مکان پلاستیک در طول هر چرخه i در محدوده غیر الاستیک هستند و ∆y تغییر مکان محوری در ابتدای جاری شدن نمونه است .
larger than Value 200 by
AISC seismic provisions

## Slide 28
برنامه آزمایشگاهی
Test Program
نیروی جابجایی حلقوی بالاتر از نتایج زوال در آزمایش خستگی با سیکل پایین
نمونه 1 و 2 پاسخ هیسترزیس پایا برای آزمایش خستگی که 21 سیکل که به ترتیب برای نمونه شماره 2 به دلیل دو بارگذاری استاندارد دارای چرخه ای پایین است که در کرنش هسته بالاتر از 3/1 % در کشش و 1/2 % در فشار می باشد

## Slide 29
برنامه آزمایشگاهی
Test Program
نیروی جابجایی حلقوی بالاتر از نتایج زوال در آزمایش خستگی با سیکل پایین
نمونه 1 و 2 پاسخ هیسترزیس پایا برای آزمایش خستگی که 8 سیکل که به ترتیب برای نمونه شماره 2 به دلیل دو بارگذاری استاندارد دارای سیکل پایین است که در کرنش هسته بالاتر از 3/1 % در کشش و 1/2 % در فشار می باشد

## Slide 30
ترکی در نزدیک به مرکز ورق هسته بدون وارد آمدن
آسیب جدی به اعضای مهار کننده

## Slide 31
نمونه شماره 3 ابتدا با اتصال 8 عدد بولت به ورق هسته و اعضای مهار کننده مورد آزمایش قرار گرفت . نمونه در طول اولین بارگذاری استاندارد و آزمایش خستگی با سیکل پایین و رفتار هیسترزیس پایا را نشان داد

## Slide 32
شکل پذیری پلاستیک تجمعی پس از کامل شدن دو سیکل آزمایش خستگی 256 بدست آمد که از مقدار پیشنهاد توسط آئین نامه فولاد آمریکا AISC تجاوز کرده است

## Slide 33
پس از برداشتن 52 بولت نمونه شماره 3 درباره تحت بارگذاری استاندارد تا کرنش محوری هسته 1/2 % مورد آزمایش قرار گرفت

## Slide 34
تصویر زیر کمانش کلی طول محور ضعیف در طول سیکل بارگذاری سوم در کرنش هسته 6/2 % را نشان می دهد .

## Slide 35
تورم کانال فولادی در جنب فشاری اعضای مهار کننده

## Slide 36
پاسخ قبل از کمانش کلی در کرنش هسته 1/6% را نشان می دهد . حداکثر نیرو در باد بند کمانش ناپذیر در کشش 1494 کیلو نیوتن و در فشار 1660 کیلو نیوتن است

## Slide 37
اندازه تغییر شکل خارج از صفحه برای نمونه 3 تحت فشار
اندازه تغییر شکل خارج از صفحه برای نمونه 4 تحت فشار

## Slide 38
کمانش کلی ورق هسته پس از تجزیه کردن نمونه 3 و 4 را بدون هیچ ترکی در ورق هسته نشان می دهد

## Slide 39
تحلیل المان محدود
Finite Element Analysis
جهت فراهم کردن درک بهتر رفتار فشاری بادبند کمانش ناپذیر مطالعات تحلیلی با استفاده از نرم افزار گامپیوتری ABAQUS بر روی 22 مدل انجام شد .
شرایط اولیه مدل ها
1- مصالح غیرخطی با ملاک تسلیم ون میرز در هسته فولادی و اعضای مهارکننده استفاده می شود
2- مدول الاستیسیته فولاد 250گیگا پاسکال در نطر گرفته می شود
3- برای در نظرگرفتن تاثیر چرخه ای در آزمایش بادبند کمانش ناپذیر از ترکیب مدل سخت شدگی حرکتی و مدل همگن استفاده شده است
4- مقطع بادبند به صورت یک مقطع پر شده با بتن مدل شده است
5- مشخصات الاستیک ، هسته فولادی ، اعضای مهارکننده ، بتن پرکننده و بولت ها با المان هشت گرهی C3D8Rمدل می شوند .
6- تنش تسلیم از آزمایش سهمیه بدست می آید که در جدول صفحه بعد آورده شده است

## Slide 40
تنش تسلیم در نمونه ( مدل ) 1 الی 4

## Slide 41
تحلیل المان محدود
Finite Element Analysis
شرایط مرزی مدل ها
1- لغزش بین هسته فولادی و اعضای مهارکننده در تمامی نمونه ها وجود ندارد
2- جهت مدل سازی اتصالات محل بولت ها از تیر صلب استفاده می شود
3- سوراخ ورق های کناری جهت گذراندن تیرهای صلب ایجاد شده است
4- اندرکنش بین هسته فولادی و اعضای مهارکننده با یک رفتار تماسی سخت مدل می شوند
5- جهت نشان دادن اصطکاک ناچیز در سطح مشترک از ضریب اصطکاک 0/1 (روغن) استفاده می شود .

## Slide 42
بخش های مختلف نمونه 1 قبل و پس از ساخت

## Slide 43
اولین مد کمانشی ورق هسته

## Slide 44
در نمونه 1 هنگامی که تغییر مکان به 5/2 میلی متر
می رسد همه 12 مد کمانشی قابل مشاهده است
در تغییر مکان 59/1 میلی متر و در کرنش محوری هسته 2/2 % هیچ کاهش مقاومت دیده نشد .

## Slide 45
در نمونه 1 هنگامی که تغییر مکان به 5/2 میلی متر
می رسد همه 12 مد کمانشی قابل مشاهده است
در تغییر مکان 39/3 میلی متر با 12 موج کمانشی کمانش کلی رخ داد و حداکثر نیروی فشاری مدل 4 برابر 1697 کیلو نیوتن بود که نزدیک به 1660 کیلونیوتن است که از تصویر روبرو که از آزمایش چرخه ای بدست آمده است می باشد

## Slide 46
تحلیل المان محدود
Finite Element Analysis
مطالعات پارامتریک
هدف از مطالعات پارامتریک بررسی پارامتر ها و تاثیر اندازه ورق هسته ، اندازه اعضای مهارکننده ، تعداد بولت ها بر بار کمانشی بادبند کمانش ناپذیر است
پارامتر ها طول هسته ، سطح مقطع ورق هسته ، فواصل بولت ها و ممان اینرسی اعضای مهارکننده است

## Slide 47
تحلیل المان محدود
Finite Element Analysis
اعضای مهارکننده با بولت های با نسبت ظرفیت تقاضای 1/5 و نسبت Lb/Lw با مقدار 1/3 تا 2/1 طراحی می شوند (جدول صفحه قبل) و جهت نسبت Pe/Py با مقدار 2 تا 2/5 طراحی می شوند
(Pmax,g / Py , Pmax,l / Py ) ~ 1

## Slide 48
رابطه بین نیروی فشاری محوری و کرنش فشاری برای مدل های 5 تا 7 و 14 تا 16
که همگی دارای سطح مقطع 1500 میلی متر مربع بودند
For Model 5-6-7
Comprresive Strain Core in %3.2
Pe / Py ~ 2.5 Lb / Lw ~ 2.0 Capacity to demand ~ 1.5
For Model 14-15-16
Comprresive Strain Core in %3.2
Pe / Py ~ 2.5 Lb / Lw ~ High value Capacity to demand ~ Low value
Global Buckling & Decrease Strenght

## Slide 49
مد بالای کمانشی ورق هسته در بار پیک و نتایج کمانش کلی
در مدل 14 و 15 اعضای مهار کننده بین دو بولت

## Slide 50
تصویر فوق رابطه بین نیروی فشاری محوری و کرنش فشاری محوری برای مدل های
3 ، 4 ، 8 ، 9 ،17 و 19 با سطح مقطع 3300 میلی متر مربع را نشان می دهد
For Model 3 – 8 - 9
Comprresive Strain Core in %3.2
Pe / Py ~ 2.5 Lb / Lw ~ 1.3 to 2.1 Capacity to demand ~ 1.5
Occures Decrease Strenght

## Slide 51
تحلیل المان محدود
Finite Element Analysis
مدل شماره 17
مدل شماره 4
مدل شماره 18
مدل شماره 19
1- مانند مدل 3 است
2- فواصل بولت ها در مدل 17 بیشتر از مدل 3 است
3- Lb / Lw = 2.65
4- تا رسیدن به کرنش فشاری هسته 1/8 % رخ می دهد :
الف – در کرنش پایین فشاری هسته اعضای مهار کننده کمانش کلی رخ می دهد
ب- مقاومت کاهش پیدا نمی کند
1- مانند مدل 4 است
2- فواصل بولت ها نسبت به مدل 4 ، 1/5 برابرشده است
3- نسبت ظرفیت تقاضا برای مدل 18 برابر 1 است
4- نسبت ظرفیت تقاضا برای مدل 4 برابر 1/5 است
5- در مدل 18 در کرنش فشاری هسته 0/18% کمانش کلی اعضای مهار کننده بسیار کوچکتر از مدل 4 است .
1- مانند مدل 8 است
2- (Lb / Lw )model 19 = 0.5 (Lb / Lw) model 4
3- نسبت ظرفیت تقاضا برای مدل 18 برابر 1 است
4- نسبت ظرفیت تقاضا برای مدل 4 برابر 1/5 است
5- در مدل 19 در کرنش فشاری هسته 1% کمانش کلی رخ می دهد
1- مانند نمونه 4 است
کمانش کلی در مدل شماره 4

## Slide 52
رابطه بین نیروی فشاری محوری و کرنش فشاری برای مدل های 10 تا 13 و 20 تا 22
که همگی دارای سطح مقطع 6400 میلی متر مربع بودند
For Model 10-11-12-13
Comprresive Strain Core in %3.2
Pe / Py ~ 2.0 to 2.5 Lb / Lw ~ 1.5 Capacity to demand ~ 1.5
Global Buckling

## Slide 53
کمانش کلی مدل های 21 و 22 که مانند مدل های 11 و 13 هستند
؟
رابطه بین حداکثر بار فشاری به بار تسلیم (Pmax / Py ) و نسبت (Lb / Lw) برای مدل های با مشخصات زیر بدون کمانش در نظر گرفته می شود
In compressive strain core without buckling
Lb / Lw < 2.0 , Pe / Py > 2.0 , Pmax / P ~ 1.4 to 1.5

## Slide 54
رابطه بین حداکثر بار فشاری به بار تسلیم (Pmax / Py ) و نسبت (Pe / Py) برای تمام مدل ها و Lb / Lw < 2.0 نشان می دهد
1.4 to 1.5
> 2.0

## Slide 55
رابطه بین حداکثر بار فشاری به بار تسلیم (Pmax / Py ) و نسبت (Ir,g / Ir,g(min)) برای مدل های Pe / Py > 2.0 و طول و ضخامت های ورق را نشان می دهد
with increase thickness plate
For plate core with different thickness
With decrease length of plate core

## Slide 56
رابطه بین مقایسه حداکثر بار فشاری (Pmax / Py ) و نسبت P (Pmax / P) است که حداقل دو مقدار
(Pmax,l/Py , Pmax,g/Py) نشان می دهد
Finite Element Analysis
Buckling Load

## Slide 57
مراحل طراحی پیشنهادی
Recommended Design Procedure
1- تعیین سطح مقطع ورق هسته با استفاده از معادله
β deretmine 1- based on experimental results ( 1.15 )
2- AISC seismic provisions ( 1.3 )………
تا ابعاد اولیه اعضای مهار(Py , Pe / Py >2.5 ) 2- محاسبه ممان اینرسی اعضای مهارکننده بر مبنای
کننده بدست آید که البته بهتر است که عرض کانال و ورق هسته یکسان باشد تا کانال بر طبق جدول
ذیل بیش از نصف ممان اینرسی مقطع را تامین کند

## Slide 58
مراحل طراحی پیشنهادی
Recommended Design Procedure

## Slide 59
مراحل طراحی پیشنهادی
Recommended Design Procedure
3- محاسبه ظرفیت لنگر پلاستیک اعضای مهار کننده
و حداکثر بار فشاری بر اساس محدود کردن کمانش کلی
If Pmax,g < Pu then return step 2 and determine
other dimensions restrained members
4- محاسبه طول موج کمانشی
و حداکثر بار فشاری بر اساس محدود کردن مد بالای کمانشی
If Pmax,l < Pu then return step 2 and determine
other dimensions restrained members

## Slide 60
مراحل طراحی پیشنهادی
Recommended Design Procedure
5- تخمین نیروی تماسی
با استفاده از ظرفیت کششی بولت ها و کل نیروی تماسی در بابند کمانش ناپذیر باNb تعداد بولت
با نسبت ظرفیت تقاضا با مقدار 1/5 محاسبه می شود

## Slide 61
نتیجه گیری
Conclusions
1- یک درز کوچک جانشین مصالح غیریکنواخت بین ورق هسته و اعضای مهارکننده می شود که نباید اثری بر رفتار چرخه ای بادبند کمانش ناپذیر داشته باشد
2- در نمونه 1 و 2 در آزمایش خستگی با سیکل پایین هنگامی که تمامی بولت ها برداشته شدند ترک در ورق
هسته مشاهده شد که این ترک در عرض هسته نزدیک به مرکز بادبند کمانش ناپذیر انتقال می یابد .
نمونه شماره 1 و 2 پس از انجام آزمایشات نه جاری شدند و نه کمانش کردند .
نمونه شماره 3 سه بار با تعداد بولت های مختلف آزمایش شد و در سه حالت پاسخ هیسرزیس پایا در کرنش های بالاتر از 2/6% مشاهده شد .
بدست آمد که به حداکثر نیروی بدست آمده از معادله زیر و بار 1.3Py بار کمانشی موضعی نمونه شماره 4 برابر
کمانشی بدست آمده از تحلیل المان محدود نزدیک است

## Slide 62
نتیجه گیری
Conclusions
3- نتایج مطالعات پارامتریک که بر روی 18 نمونه انجام شد دارای نتایج زیر بود
با کاهش طول ورق افزایش می یابد Pmax/Py الف – برای ورق هسته با ضخامت یکسان ، نسبت
با افزایش ضخامت ورق افزایش می یابد Pmax/Py ب – برای ورق هسته با طول یکسان ، نسبت
4- اگر اعضای مهار کننده بادبند کمانش ناپذیر با شرایط زیر طراحی شوند
Pe / Py ≤ 2.0 Lb / Lw ≤ 2.0 Capacity to demand ≥ 1.5 ( For model 5 to 13)
بدون اینکه کمانش کند می رسدPy حداکثر بار فشاری بادبند کمانش ناپذیر 1/4 تا 1/5 برابر

## Slide 63
Value Py

## Slide 64
National Center of Research on Earthquake Engineering
National Center of Research on Earthquake Engineering
N.C.R.E.E