## Slide 1: به نام خدا
- ) طرح لرزه ای بادبندهای واگرا
تنظیم کننده : یاسر پورامینی

## Slide 2: فهرست :
10-3-10-1 ) ملاحظات کلی
10-3-10-2 ) قابهای مهاربندی شده واگرای ویژه
-) کلیات
-) تیر پیوند
-) تیر خارج از تیر پیوند
-) طراحی اعضای قطری مهاربند و اتصالات آنها
-) طراحی ستون ها در قابهای مهاربندی شده واگرا
10-3-10-3 ) مهاربند واگرای معمولی در داخل قاب ساده

## Slide 3: 10-3-10 ) قابهای مهار بندی شده واگرا
10-3-10-1 ) ملاحظات کلی
قابهای مهاربندی شده واگرا قابهایی هستند که در انها مهاربند ها در هر دهانه با فاصله کمی از یکدیگر روی محور طولی تیر و یا با فاصله کمی از اتصال تیر به ستون به تیر متصل می شوند. در این قابها رفتار جانبی لرزه ای سازه تر کیبی از عملکرد خمشی _ برشی تیرها و ستونهای دهانه مهاربندی شده و عملکرد کششی _ فشاری مهاربندها می باشد. در شکلهای 10-3-2 و 10-3-10 انواع این قابها نشان داده شده است.
در این قابها تیرهای متعلق به دهانه مهاربندی شده به دو ناحیه زیر نامگذاری می شوند :
الف – ناحیه تیر پیوند : به ناحیه ای اتلاق می شود که بین نقاط تلاقی محورهای دو عضو قطری مهاربند روی تیر و یا بین نقطه تلاقی محور یک عضو قطری مهاربند روی تیر و بر ستون یا ماهیچه قرار دارد. برای طول تیر پیوند اساسا محدودیت خاصی موجود نیست ولی از آنجا که رفتار سازه ای این تیر وابسته به طول آن است توصیه میشود این طول بزرگ در نظر گرفته نشود و به حدود یک پنجم طول تیر محدود گردد.
ب – ناحیه خارج از تیر پیوند : به قسمت یا قسمتهایی از تیر که جز تیر پیوند نیست اطلاق میشود.

## Slide 5
توجه : در برخی مراجع استفاده از انواع دیگر مهاربندی واگرا در صورتی که مبتنی بر مدارک فنی معتبر و مورد قبول مراجع فنی کشور باشد مجاز دانسته شده است اما در مبحث 10 تنها موارد فوق مورد توجه قرار گرفته اند .
نکته قابل توجه دیگر اینکه برای ایجاد شرایط شکل پذیر بایستی حداقل یک قطعه رابط در یک انتهای عضو مهاربند وجود داشته باشد که در مورد مهار بند7 شکل زیر وجود ندارد .

## Slide 6: 10-3-10-2 قابهای مهار بندی شده واگرای ویژه :
10-3-10-2-1 کلیات
در قابهای مهاربندی شده واگرا انتظار آن است که تیر پیوند قادر به تحمل تغییر شکلهای فرا ارتجاعی قابل ملاحظه ای تحت اثر بار جانبی باشد.در حالیکه اعضای قطری مهاربندها ستونها و ناحیه خارج از تیر پیوند عمدتا در محدوده ارتجاعی باقی بمانند.طراحی اعضای این قابها باید چنان صورت گیرد که این رفتار در آنها تامین شود.
10-3-10-2-1-1 در ساختمانهای بلندتر از پنج طبقه که با سیستم مهار بندی واگرای ویژه ساخته میشوند میتوان در طبقه فوقانی از مهاربندهای همگرای معمولی یا ویژه استفاده نمود و سیستم را همچنان واگرا در نظر گرفت و ضریب رفتار آن را در محاسبات بکار برد.
10-3-10-2-1-2 تیر های دهانه مهار بندی شده در این قابها در مواردی که تیر پیوند در ناحیه میانی تیر و دور از ستونها واقع است می توانند دارای لتصالات ساده یا گیر دار به ستون باشند ولی در موارده که تیر پیوند در مجاورت ستون واقع است باید دارای اتصال صلب به آن ستون باشند.

## Slide 7
10-3-10-2-1-3 اتصال اعضای قطری به تیر ها در این قابها میتواند به صورت اتصال صلب و یا ساده باشد در حالت اخیر مهاربندها خود تحت اثر لنگر خمشی علاوه بر نیروی محوری قرار می گیرند و باید این اثر در طراحی آنها و اتصالاتشان منظور شود.
10-3-10-2-1-4 طراحی قابهای مهار بندی شده واگرای ویژه باید علاوه برضوابط فصل های 10-1 یا 10-2 برای الزامات عمومی بند های 10-3-5 و 10-3-6 و الزامات خاص این بخش طراحی شوند.

## Slide 8: 10-3-10-2-2 تیر پیوند
10-3-10-2-2-1 محدودیتهای تیر پیوند
در طراحی تیر پیوند محدودیت های زیر باید رعایت شود :
الف – تیر پیوند باید دارای مقطع فشرده لرزه ای مطابق ضابطه بند 10-3-4-2 باشد.
ب – در تیر پیوند باید از اعمال هرگونه تغییر ناگهانی در بال و جان مقطع خودداری گردد.
همچنین انجام هرگونه وصله کاری در اجزای تیر پیوند در طول آن مجاز نمی باشد.
پ – جان تیر پیوند باید از یک ورق تک بدون هر گونه ورق مضاعف در نظر گرفته شود و هیچ گونه باز شویی نباید در آن ایجاد شود.
ت – تیر پیوند ناحیه بحرانی تلقی شده و ضابطه بند 10-3-4-3 باید در مورد آن رعایت شود. عملیات جوشکاری در این تیر تنها برای اتصال ورق های سخت کننده مجاز می باشد.

## Slide 9: 10-3-10-2-2-2 نوع رفتار تیر پیوند
رفتار فرا ارتجاعی تیر پیوند بستگی به طول آن و مشخصات مقطع آن به لحاظ مقاومت های برشی و خمشی دارد. روابط زیر معمولا در تعیین رفتار حاکم بر تیر پیوند به کار گرفته می شود :
الف – اگر e<1.6*Mp/Vp باشد رفتار برشی در تیر حاکم است و در اینصورت برش موجود در تیر پیوند برابر Vp می باشد.
ب – اگر e>2.6*Mp/Vp باشد رفتار خمشی در تیر حاکم است و در اینصورت برش موجود در تیر پیوند برابر 2Mp/Vp می باشد.
نطر به آنکه از تیر پیوند در رفتار برشی انتظار شکل پذیری بیشتری می رود توصیه می شود طول تیر پیوند طوری انتخاب شود که این رفتار حاکم باشد.
= Mp لنگر پلاستیک تیر پیوند مساوی با Zb*Fy
=Vp برش پلاستیک تیر پیوند مساوی با 0.6FyAw
=e طول تیر پیوند
=Zbاساس مقطع پلاستیک تیر پیوند
=Aw سطح مقطع خالص جان تیر پیوند مساوی با (d-2tf)tw

## Slide 10: 10-3-10-2-2-3 مقاومت برشی تیر پیوند
الف – طراحی به روش تنش مجاز :
طراحی تیر پیوند برای برش بر اساس تامین نا مساوی زیر صورت می گیرد :
Va<Vv
در این نامساوی Va برش وارده بر تیر و Vv مقاومت برشی مجاز آن است.
مقاومت برشی مجاز تیر پیوند Vv با توجه به مقدار نیروی محوری Pa در آن کوچکترین دو مقدار زیر است :
الف – 1 مواردی که Pa/(0.6Py)<0.15 باشد :
Vv=min [ 2*0.6Mp/e , 0.6Vp ] ( 16-3-10 )
در صورتی که دو رابطه فوق برابر گرفته شوند و طول تیر پیوند به صورت ضریبی از نسبت لنگر به برش پلاستیک محاسبه شود به ضریب 2 که مرز تعیین رفتار خمشی وبرشی از یکدیگر است میرسیم .برای طولهای کمتر جاری شدن در برش پایان کار است و برای طولهای بیشتر مفصل خمشی پلاستیک انتهای تیر پایان کار تیر پیوند میباشد.(اثر بارهای ثقلی بر روی مدل تحلیلی وارد شده است )

## Slide 11
در حالت (الف 2) برخی مراجع الزام نموده اند که اتصال بال به جان تیر پیوند نیز بایستی به صورت پیوسته و برای برش بدست آمده از کمترین دو مقدار زیر طراحی گردد .

## Slide 12: 1) 0.4Fy(1.25Ry)Aw 2) VG+2.2Ry*Mp/(1.5e) Vv : برش مجاز تیر پیوند به صورت تابعی از میزان طول تیر پیوند و مشخصات مقطع تیر لازم به ذکر است وجود نیروی محوری زیاد نیز سبب کاهش ظرفیت برشی تیر پیوند میگردد.

## Slide 14
توجه : شکل سوم حداقل مقدار دوران را برای مقدار معینی از انتقال جانبی بدست میدهد.
جهت کنترل ساده تر بند فوق میتوان به ظوابط کنترل تغییر مکان جانبی مجاز مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ضابطه زیر را برای شکل سوم افزود.
با فرض نسبت خروج از محوری به طول تیر برابر با 0.2 و دوران مجاز 0.08 به تغییر مکان جانبی نسبی واقعی0.032 برابر ارتفاع طبقه میرسیم که بیشتر از مقدار مجاز مبحث 6 می باشد اما در مورد دو شکل دیگر به مقدار مجاز 0.016 برابر ارتفاع طبقه می رسیم که کنترل کننده است.

## Slide 15
توجه : اگر اتصال تیر پیوند کناری به ستون صلب باشد شکل پذیری نسبت به حالت اتصال مفصلی افزایش می یابد.در اینجا حالت شکل پذیر ( ویژه ) مد نظر بوده است .

## Slide 18: e’ :طول تیر پیوند در مدل تحلیلی

## Slide 20
این مهارها می توانند به تقویت کننده های عرضی انتهایی متصل شوند. در اینصورت تقویت کننده انتهایی وجوش اتصال آن به بال و جان تیر پیوند باید برای تحمل نیروی اضافی فوق طراحی گردد.

## Slide 22: نکاتی جهت تعیین نیروهای وارده به مدل تحلیلی :
همانطور که گفته شد جهت ایجاد شرایط شکل پذیر بایستی اطمینان حاصل نمود که در لحظه ای که تیر پیوند پلاستیک می شود سایر اجزای قاب الاستیک باقی می مانند زیرا که عامل ایجاد شکل پذیری تغییرات فرا ارتجاعی تیر پیوند قبل از تخریب می باشد.برای کنترل این موارد ابتدا بایستی زلزله ای را یافت که تحت آن تیر پیوند در برش (عملکرد برشی) یا در خمش (عملکرد خمشی) جاری می شود. به عنوان یک راهکار می توان به شکل معکوس نیروهایی را که سبب جاری شدن تیر پیوند می شوند را در انتهای آن قرار داد ( با توجه به این واقعیت که نیروهای حاصل از زلزله عمدتا از انتهای تیر پیوند به سیستم راه می یابند.) جزییات تعیین نیروها بدین شرح می باشد :
1_ اگر عملکرد تیر پیوند به هنگام تعیین ظرفیت برشی مجاز آن خمشی باشد :
با توجه به اینکه در انتهای آن مفصل پلاستیک خمشی ایجاد شده است مقدار لنگر حاصله (از زلزله و بارهای ثقلی) حد اکثرهمان لنگر پلاستیک مقطع بوده و برش انتهایی برابر با برش حاصل از بارهای ثقلی به اضافه برش ناشی از زلزله می باشد که با معلوم بودن لنگر انتهایی تیر پیوند با استفاده از معادلات تعادل بر روی تیر پیوند به راحتی بدست می آید.

## Slide 23
2_اگر عملکرد تیر پیوند برشی باشد :
با توجه به اینکه در انتهای تیر پیوند مفصل برشی داریم برش حداکثر ایجاد شده همان برش پلاستیک است . اما لنگر ایجاد شده با نوشتن معادلات تعادل بر روی تیر پیوند با حضور بارهای ثقلی قابل محاسبه است.
لازم به ذکر است که لنگر و برش هر دو انتهای تیر پیوند یکسان نیست اما جهت ساده سازی اجازه یکسان فر ض کردن آنها به صورت در جهت اطمینان داده شده است. (محاسبه نیروهای انتهای دیگر تحت این زلزله نا مشخص مشکل است و نیزبرای تغییر جهت زلزله باید مجددا محاسبات را تکرار نمود) شاید بتوان با محاسبه اختلاف لنگر پلاستیک مقطع با لنگر بار های ثقلی در یک انتها و کسر کردن این لنگر از لنگر بارهای ثقلی انتهای دیگر مقدار لنگر این انتها را در پیوندهای خمشی بدست آورد (در پیوندهای برشی نیز همین مطلب برای برشهای دو انتها صادق است.)

## Slide 24: توجه : در صورتی که مدل تحلیلی به دلیل وجود دیافراگم کف نتواند نیروی محوری تیر را محاسبه کند نیروهای داخلی بایستی به صورت مستقیم با بکار گیری معادلات تعادل تعیین شوند.
توجه : با مدل فوق اگر عملکرد برشی داشته باشیم برش حاصل از بار ثقلی نصف طول تیر پیوند اضافه است و اگر عملکرد خمشی داشته باشیم لنگر حاصل از این بار!!!.

## Slide 25: محاسبه نیروها با ظاهری متفاوت :

## Slide 28: مقایسه با مدل تحلیلی مبحث 10:
1) در مدل تحلیلی مبحث 10 بار ها مقدار نا چیزی بیشتر در نظر گرفته میشوند .
(( طبق ظوابط مبحث 10در حالت عملکرد خمشی حداقل لنگر موجود در انتهای تیر پیوند برابر است با :
1.25*0.6*Mp=0.75*Z*Fy=0.75*1.13*Sx*Fy=0.847*Sx*Fy
و درهمین حالت ظرفیت مجازخمشی برابر است با :
1.15*(0.66*Fy)*Sx=0.759*Sx*Fy
بنابراین در حالت عملکرد خمشی مقطع تیر در خارج از تیر پیوند جوابگو نبوده و لذا با توجه به اینکه امکان تقویت آن نیز وجود ندارد طرح تیر پیوند با عملکرد خمشی بر اساس ظوابط مبحث 10 امکان پذیر نیست.))
2 ) با اعمال ضریب 1.25*0.6 در میزان بارهای وارده و کار کردن با تنشهای مجاز ( به جای مقاومت اعضا ) یک ساده سازی محافظه کارانه شده است .زیرا که حداکثر تنش مجاز در حالت خمش حول محور ضعیف تیرها برابر ضریب فوق (0.75) می باشد .

## Slide 29: کنترلهای زیر اضافه بر مبحث 10 در برخی مراجع آمده اند :

## Slide 35
پایان