## Slide 2
دانشکده فنی
بخش مهندسی عمران
پروژه درس طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
طراحی لرزه ایی دودکش های بتن مسلح
و
تعیین ضریب رفتار دودکش مشخص
استاد راهنما : جناب آقای دکتر شجاعی
دانشجو : امین رضا درتاج
87542005
تابستان 88

## Slide 3
اهداف این پژوهش:
1 – تعریف دودکش
2- بررسی بارگذاری و طراحی دودکش در آیین نامه ها
3- بررسی طرح لرزه ایی دودکش و درک رفتار غیر خطی آن
4- ارائه روشی آسان برای مدل کردن دودکش برای تحلیل غیر خطی
5- بدست آوردن ضریب رفتار یک دودکش مشخص

## Slide 4: دودکشها سازه هایی طره ایی و بلند هستند که برای انتقال گازهای مضر از سطح زمین به یک سطح مرتفع جهت دورکردن آنها از محیط زندگی طراحی و استفاده می شوند
تعریف دودکش
اجزاء دودکش ها
1- پوشش داخلی دودکش
2- پوسته بتن مسلح دودکش

## Slide 5: ضریب رفتار و ضریب شکل پذیری در آیین نامه ها
μ | R | LF | IF | Code
0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | CICIND
0.9/0.7 | 1.33 | 1.87/1.43 | 1.0 | ACI307-95/98
2.1-1.4 | 3-2 | 1.0 | 1.4 | 8EC
2.9 | 2.9 | 1.0 | 1.0 | 97-UBC
3.6 | 5 | 1.4 | 1.0 | 2800-iran

## Slide 6: عملکرد دودکش های بتن مسلح در زلزله های گذشته
تنها دو مورد واژگونی کلی دودکش بتنی گزارش شده است.
1- سال 1976 زلزله تانگشان – چین
علت : کم بودن درصد فولاد طولی
2- زلزله 1999 ازمیت - ترکیه
علت : کم بودن درصد فولاد طولی
در کنار بازشوها

## Slide 7: بررسی آزمایش انجام شده توسط آقای جان ویلسون در دانشگاه استرالیا

## Slide 8
برای بررسی رفتار غیر­خطی دودکش­های بتن­مسلح تحت بارهایی سیکلی شدید چهار نمونه آزمایشگاهی با مشخصات هندسی یکسان و مشخصات فولاد­گذاری متفاوت تحت آزمایش قرار گرفتند. این نمونه­ها به صورت قطعه­هایی از دودکش­های واقعی که رفتار­شان مثل تیر­های طره است به صورت افقی قرار­گرفتند تا اعمال بار دینامیکی به آنها سهل تر باشد. انتهای این نمونه­های آزمایشگاهی به صفحات تخت بتنی با ضخامت 32 سانتی متر (مانند یک سر شمع ) متصل شدند پایه های بتنی به تکیه­گاه قوی فولادی مهار شدند. این نمونه­ها با ضوابط لرزه ایی طراحی شدند و از لحاظ تناسبات مانند دودکش های واقعی بودند. قطر خارجی نمونه ها حدوداً 1194 میلیمتر و ضخامت آنها 30 سانتی متر بوده و در نتیجه نسبت قطر به ضخامت نمونه ها برابر 40 است که مانند دودکش­های واقعی است.

## Slide 9: مقاومت فشاری بتن مورد استفاده در این آزمایشات 30 مگاپاسکال و مقاومت حد تسلیم فولاد­ها 400 مگاپاسکال بوده است. برای شبیه سازی نیروی محوری ناشی از وزن بالای مقطع دودکش از دو عدد کابل با نیروی پیش تنیدگی 113 کیلونیوتن در هر کدام استفاده شد. جهت اعمال بار یکنواخت و غیر مستقیم به نوک دودکش از یک رابط استوانه­ایی فولادی به طول 2.45 متر استفاده شده بود که ارتباط و اتصال آنها به هم توسط 12 عدد تسمه فولادی صورت پذیرفت. طول نمونه­های آزمایشگاهی برابر 2.20 متر و اعمال نیروی دینامیکی توسط جکی با توان حداکثر 2500 تن با دامنه حرکت حداکثر 12.5 سانتی متر صورت گرفت

## Slide 10
مشخصات نمونه ها

## Slide 11: نمونه آزمایشی آماده انجام تست

## Slide 12: نتایج آزمایش

## Slide 13: اولین ترک خوردگی در همه نمونه­ها در محل اولین میلگرد حلقوی از کف تکیه­گاه به وجود آمد این ترک باعث کاهش سختی کل نمونه­ها و افزایش انحناء آنها شد. لنگر ترک خوردگی حداقل برای نمونه 1 برابر kN.m 137 و برای نمونه 2 برابرkN.m 242 ثبت شد. این لنگرها به ترتیب برای تنش کششی ترک خوردگی Mpa 4.5- 2.1 که در جدول زیر آمده است ثبت شده­اند. اگر دقت شود این تنش­ها در حدود مقدار تنش مدول گسیختگی که برای بتن برابر Mpa 3.8 است می باشند. تسلیم اولیه در میلگردهای طولی در نمونه1 در یک لنگر تسلیم که بیشتر از لنگر ترک خوردگی است رخ می­دهد در عوض به علت بیشتر بودن مقاومت کششی 2 و 3و 4فورا پس از ترک خوردگی تسلیم در میلگردها رخ می­دهد.
بررسی نتایج آزمایش

## Slide 14: روش جدید تحلیل غیر خطی دودکش های بتن مسلح برای انجام این تحلیل باید 7 گام انجام شود
1- دودکش مانند یک تیر طره با جرمهای متمرکز شده در گره ها مدل می­شود و اتصال بین گره ها توسط المان­هایی است که مشخصات هندسی متوسط مقاطع ابتدا و انتها را در بر می گیرد.
2- مفاصل پلاستیک در پایین هر المان در گره­های مربوطه با توجه به لنگرهای محاسبه شده برای ظرفیت تسلیم و نهایی مقطع اختصاص داده می­شود. طول مفصل پلاستیک با توجه به نتایج آزمایشگاهی برابر 20 درصد قطر دودکش در همان المان توصیه می­شود.
3 - لنگر تسلیم برابر 70 درصد لنگر نهایی مقطع در نظر گرفته می­شود.

## Slide 15: 4- رفتار هیسترتیک مفاصل پلاستیک با روش تکدا (Tekda) اصلاح شده در نظر گرفته می شود زیرا نزدیکترین مدل ارائه شده به نتایج آزمایشگاهی است. 5 - مقدار برای در نظر گرفتن ترک خوردگی و کاهش سختی ناشی از ترک خوردگی در نظر گرفته می شود. 6 - معیار خرابی مدل دودکش بر اساس ظرفیت آستانه شکل پذیری انحنایی است. فرض کنید یک انحناء تسلیم به صورت زیر تعریف شود . ظرفیت شکل پذیری انحنایی در هر مفصل پلاستیک از رابطه زیر محاسبه می­شود. در رابطه زیر درصد فولاد طولی می­باشد. 7- حداقل برای سه شتابنگاشت باید دودکش تحت آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی قرار گیرد و حداکثر شکل پذیری انحنایی طلب زلزله ها در هر مفصل محاسبه شود زمانی که این مقداراز ظرفیت شکل پذیری انحنایی دودکش مورد نظر بیشتر شود آنگاه دودکش واژگون می­شود.

## Slide 16: محاسبه ضریب رفتار پس از طراحی سازه دودکش نوبت به مدل کردن اجزاء محدود دودکش با المان SHELL غیر خطی با میلگردگذاری مشخص می رسد که در نرم افزار Sap2000 صورت می گیرد. برای تحلیل از دو روش تحلیل غیر خطی استاتیکی کنترل نیرو برای بارهای ثقلی و کنترل تغییر مکان برای بار جانبی استفاده می شود. مشخصات بتن و فولاد برای تحلیل غیر خطی به صورت زیر است

## Slide 17: نمدار تنش- کرنش بتن معرفی شده به برنامه

## Slide 18: نمدار تنش- کرنش فولاد معرفی شده به برنامه

## Slide 19
Chart: Lateral Roof Displacment-(m)
| 0 | 3.000000000000002E-2 | 5.9999990000000072E-2 | 8.9999848000000146E-2 | 0.11900606000000011 | 0.13323145500000014 | 0.16285426300000008 | 0.19224261000000009 | 0.22123882600000008 | 0.25009440600000005 | 0.27897891600000041 | 0.29334394000000008
 | 0 | 73.9389 | 147.8779 | 221.8177 | 282.5186 | 297.9297 | 325.7987 | 346.4752 | 366.6323 | 386.9064 | 406.706 | 416.9723
 | 0 | 416.97 | 416.9723
 | 3.1761